## Slide 1
Йодометрический метод титрования.

## Slide 2
Йодометрия - метод окислительно-восстановительного титрования, основанный на реакциях, связанных с окислением восстановителей свободным йодом или с восстановлением окислителей йодидом калия.

## Slide 3
Метод основан на окислении йодида активным хлором до йода, который титруют тиосульфатом натрия. Озон, нитриты, окись железа и другие соединения в кислом растворе выделяют йод из йодистого калия, поэтому пробы воды подкисляют буферным раствором с рН 4,5.
Йодометрический метод предназначен для анализа воды с содержанием активного хлора более 0,3 мг/л при объеме пробы 250 мл. Метод может быть рекомендован также для окрашенных и мутных вод.

## Slide 4
Йодометрический метод широко применяется в практике химического анализа. Этим методом пользуются при количественном определении многих восстановителей: кислот H2S, Н25Оз, H2S2O3 и их солей, двухлористого олова, многих окислителей - КМпО4, би-хромата калия К2Сг2О7, хлора, брома, солей двухвалентной меди и других веществ. Иодометрическим методом устанавливают степень насыщенности жиров, или йодное число жира, характеризующее свойство жира.

## Slide 5
Йодометрический метод пригоден для количественного определения сильных кислот: серной, соляной и азотной. В растворах слабых кислот концентрация водородных ионов мала и реакция идет медленно.

## Slide 6
Йодометрический метод определения меди очень точен. Этот метод применяют для определения меди в цветных сплавах и в рудах. Преобладающее большинство посторонних ионов, которые обычно содержатся в перечисленных материалах, не мешают определению меди, исключение составляют ионы, способные окисляться иодом или окислять иодид-ионы.

## Slide 7
Йодометрический метод определения меди является одним из наиболее точных методов, и в этом отношении уступает только электролитическому методу. Однако в сравнении с электролитическим методом он имеет то преимущество, что определение может быть проведено в присутствии ряда элементов, которые осаждаются при электролизе на катоде совместно с медью или мешают ее выделению. Кроме того, Йодометрический метод значительно быстрее электролитического.

## Slide 8
1. Большая точность по сравнению с другими методами окислительно-восстановительного титрования.
2. Растворы йода окрашены, и титрование можно проводить без индикатора.
3. Йод хорошо растворяется в органических растворителях, поэтому метод широко применяется для титрования в неводных средах.

## Slide 9
1. Потери йода из-за его летучести. Поэтому титрование проводят на холоду и по возможности быстро. При необходимости оставить раствор на некоторое время для завершения реакции, его хранят под притертой пробкой.
2. Окисление ионов йода кислородом воздуха в кислой среде.
3. Йодометрическое титрование нельзя проводить в щелочной среде вследствие диспропорционирования йода.
4. Относительно медленные скорости реакций с участием йода.
5. В процессе хранения стандартные растворы йода и тиосульфата изменяют свой титр. Чтобы избежать ошибок, необходимо периодически проверять титр йода по тиосульфату, а титр тиосульфата по дихромату калия.

## Slide 10
Фиксируют конечную точку титрования в методе йодометрии с помощью специфического индикатора - крахмала, который образует с йодом комплексно-адсорбционное соединение синего цвета соединение йода с крахмалом очень прочное, крахмал следует добавлять в конце титрования, когда окраска раствора становится бледно-желтой. Если вводить крахмал раньше, то очень много йода будет связано с крахмалом. При титровании йод с трудом освобождается из соединения с крахмалом, и результат титрования окажется неточным.

## Slide 11
Рабочими растворами метода йодометрии являются растворы йода и тиосульфата натрия.
Титрованный раствор йода можно приготовить исходя из точной навески химически чистого кристаллического йода, который очищают от примесей путем возгонки.
Однако, очистка йода представляет собой очень трудоемкую операцию. Кроме того, титрованный раствор в процессе работы с ним и при длительном хранении меняет свой титр вследствие летучести йода, и периодически его нужно проверять. Поэтому обычно готовят раствор I2 приблизительно нужной концентрации (0,05-0,1 н.) растворением навески йода в растворе KI (40 г/л). Точную концентрацию полученного раствора устанавливают по раствору тиосульфата натрия

## Slide 12
Тиосульфат натрия Na2S2O3*5Н2О является неустойчивым веществом. Оно легко реагирует с углекислым газом и кислородом воздуха:
Na2S2O3 + Н2О + СO2 = NaHCO3 + NaНSO3 + Sv 2Na2S2O3 + O2 = 2Na2SO4 + 2Sv

## Slide 13
Поэтому готовят приблизительно 0,1 н. раствор тиосульфата, растворяя навеску соли в свежепрокипяченой воде (для удаления СO2). Хранить готовый раствор Na2S2O3 рекомендуется в темных бутылях, защищенных от двуокиси углерода трубкой с натронной известью. В дальнейшем титр раствора начинает медленно уменьшаться, поэтому его необходимо периодически проверять.
Для установки концентрации тиосульфата предложено много различных стандартных веществ, например твердый химически чистый йод, йодат калия KIO3, бромат калия KBrO3, дихромат калия и др. На практике чаще всего пользуются дихроматом калия K2Cr2O7.