## Slide 1: Спектрофотометрический анализ.

## Slide 2: Сущность анализа. Область его применения.
Спектрофотометрический анализ основан на законе светопоглощения Бугера- Ламберта- Бера, но объединяет главным образом методы, основанные на измерении поглощения растворами монохроматических излучений. Преимущество использования монохроматических излучений состоит в том, что при этом повышается точность определений, измерение светопоглощения в узком участке спектра позволяет установить более строгую пропорциональность м-у концентрацией определяемого компонента и показателями прибора- спектрофотометра.

## Slide 3
Использование монохроматического излучения дает возможность выбрать участок спектра, где светопоглощение системы мало зависит от колебаний рН, солевого состава и других факторов.

## Slide 4
Использование монохроматического излучения позволяет проводить измерения в присутствии посторонних веществ, поглощающих свет в областях спектра, близких к максимуму поглощения определяемого компонента. Применение монохроматического излучения повышает специфичность абсорбционных фотометрических определений.

## Slide 5
При спектрофотометрических определениях используют реакции, дающие соединения с большими поглощающими свойствами, преимущественно- реакции комплексообразования. Поэтому спектрофотометрические определения обычно складываются из двух стадий: выполнения химической реакции и измерения поглощения полученного раствора на спектрофотометре.

## Slide 6
Большинство спектрофотометров позволяет измерять как пропускание(Т), так и оптическую плотность раствора (D). Поэтому для вычисления концентрации определяемого вещества используют несколько методов.

## Slide 7
Графический метод основан на использовании калибровочного графика, построенного в координатах D-C. Сначала измеряют оптическую плотность эталонных растворов при определенной длине волны, а затем – анализируемого раствора. По калибровочному графику находят концентрацию вещества.

## Slide 8
Если анализируемый раствор подчиняется закону Бугера- Ламберта-Бера, то готовят только 2 раствора: эталонный с концентрацией вещества Сэ и исследуемый с концентрацией Сх. По результатам измерения вычисляют концентрацию определяемого вещества:
Сх = DхСэ/Dэ
Где Dx и Dэ – оптическая плотность анализируемого и эталонного растворов.

## Slide 9: Основные типы спектрофотометров.
Из аппаратуры отечественного производства наиболее распространены спектрофотометры типа СФ-4, СФ-4А, СФД-2, СФ-5, СФ-16, и СФ-26, а также саморегистрирующие спектрофотометры СФ-2М, СФ-8, СФ-9, СФ-10и СФ-14.

## Slide 10: Применение спектрофотометрического анализа.
Спектрофотометрическое определение марганца в виде перманганата по калибровочному графику.
Определение основано на окислении Мn персульфатом аммония, в присутствии нитрата серебра как катализатора, до малиново-фиолетовых перманганат-ионов.

## Slide 11: Приготовление эталонного раствора соли марганца.
Сначала готовят точно 0,1 н раствор перманганата калия. Затем 9,1 мл этого раствора переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, разбавляют водой до метки и перемешивают. Полученный эталонный раствор содержит 0,1 мг марганца в 1 мл.

## Slide 12: Построение калибровочного графика.
В шесть мерных колб вместимостью 50 мл перенести пипеткой соответственно 10, 12, 14, 16, 16, 18 и 20 мл эталонного раствора перманганата калия. Добавить во все колбы по 1 мл концентрированной серной кислоты, довести объем раствора в каждой колбе дистиллированной водой до метки, тщательно перемешать. Измерить оптические плотности всех полученных растворов при длине волн 526 нм в кювете длиной 2 см. В качестве нулевого раствора использовать дистиллированную воду. По найденным величинам построить калибровочный график.

## Slide 13: Ход определения марганца в растворе.
В мерную колбу вместимостью 50 мл поместить 5 мл исследуемого раствора, содержащего 0,05- 1,0 мг марганца, добавить 1 мл конц. серной кислоты, 0,5 мл фосфорной кислоты и 30 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешать полученный раствор, прибавить к нему 1 мл раствора с массовой долей нитрата серебра 0,1% и 5 мл свежеприготовленного раствора с массовой долей персульфата аммония 25%.

## Slide 14
Нагревать смесь на водяной бане при 70-80 С до тех пор, пока малиново-фиолетовая окраска раствора не перестанет усиливаться. Затем содержимое колбы охладить, довести объем раствора в колбе дистиллированной водой до метки, тщательно перемешать.

## Slide 15
Дать раствору постоять 10-15 минут и измерить оптическую плотность его на нерегистрирующем спектрофотометре при длине волны 526 нм в кювете длиной 2 см. В качестве нулевого раствора использовать дистиллированную воду.
Содержание марганца найти по калибровочному графику.

## Slide 16: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!