## Slide 1: Методы абсорбционного фотометрического анализа

## Slide 2
Фотометрический анализ относится к абсорбционным методам, т.е. основан на измерении поглощения света веществом.Он включает спектрофотометрию, фотоколориметрию и визуальную фотометрию, которую обычно называют колориметрией. Каждое вещество поглощает излучение с определенными (характерные только для него) длинами волн, т.е. длина волны поглощаемого излучения индивидуальна для каждого вещества, и на этом основан качественный анализ по светопоглощению.

## Slide 3: Основной закон светопоглощения(Закон Бугера-Ламберта-Бера)
Зависимость между интенсивностью окраски раствора и содержанием в нем окрашенного вещества описывается законом Бугера - Ламберта – Бера и выражается уравнением: Iпр.= I0‧10-сℓ,
где I – интенсивность потока света,прошедшего через раствор, I0 - интенсивность потока света,падающего на раствор,  - молярный коэффициент поглощения (л/моль‧см), ); с – концентрация поглощающего вещества (моль/л).

## Slide 4: Основной закон светопоглощения(Закон Бугера-Ламберта-Бера)
Если прологарифмировать это уравнение и изменить знаки на обратные, то оно принимает следующий вид:
lg(I0 /I)= cl.
Величина lg(I0 /I) является важнейшешей характеристикой окрашенного раствора,ее называют абсорбционностью(А):
А= lg(I0 /I)= cl.
Следовательно, абсорбционность раствора прямо пропорциональна концентрации окрашеного вещества и толщине слоя раствора.

## Slide 5: Основной закон светопоглощения(Закон Бугера-Ламберта-Бера)
Физический смысл закона Бугера –Ламберта – Бера - состоит в следующем.Растворы одного и того же окрашенного вещества при одинаковой его концентрации и толщине слоя, а также при прочих равных условияхпоглощают одну и ту же долю падающегона них света.Иначе,говоря светопоглощение таких растворов одинаково

## Slide 6
Следует иметь в виду, что закон Бугера – Ламберта – Бера справедлив для весьма разбавленных растворов и область применения его ограничена рядов факторов(изменением концентрации водородных ионов, присутствием посторонних электролитов, разбавлением раствора или изменение его температуры).

## Slide 7: Фотоколориметрический метод
Фотоколориметрический метод оценки интенсивности окраски растворов основан на использовании фотоэлемента.В последнем слой полупроводника нанесен на металлическую пластинку.Световой поток, попадая в фотоэлемент, возбуждает электрический ток, сила которого определенным образом зависит от интенсивности освещения.Непосредственное наблюдение окраски заменяется показаниями гальванометра.

## Slide 8: Фотоколориметрический метод
Существуют фотоэлектроколориметры двух типов:
прямого действия или однолучевые (с одним оптическим каналом);
диференциальные,т.е двулучевые (с двумя оптическими каналами).
Первые имеют один фотоэлемент, а вторые – два и называются фотоколориметрами с оптической или электрической компенсацией.

## Slide 9: Оптическая схема колориметра фотоэлектрического однолучевого КФО

## Slide 10
Позволяет измерять абсорбционность или светопропускание (прозрачность) растворов в диапазоне 400-700 нм.От источника(лампы) 1 луч проходит через светофильтр 2, пропускающий определенную часть света, и спомощью конденсора 3 направляется в кювету с раствором 4.Далее ослабленный световой поток через клин 5 попадает на фотоэлемент 6.Однолучевые фотоколориметры нормально работают только при постоянной интенсивнности света.

## Slide 11
Более совершены фотоэлектрические колориметры с двумя фотоэлементами , например колориметры ФЭК-М,ФЭК-56,ФЭК-56М или ФЭК-Н-56.Получаемые с их помощью отсчеты меньше зависят от колебаний тока в цепи.

## Slide 12: Принципиальная оптическая схема дифференциальных фотоэлектроколориметров

## Slide 13
От источника света 1 световые лучи идут в двух противоположных направлениях, отражаясь зеркалами 2 и 2”, проходят через светофильтры 3 и 3”, две кюветы с растворами 4 и 4” и попадают на селеновые фотоэлементы 5 и 5”.Кроме того на пути левого пучка света, падающего на фотоэлемент 5, расположены нейтральные клинья 6 и 7, а а на пути правого пучка света, попадающего на фотоэлемент 5”, находятся щелевая диафрагма 8, связанная с двумя отсчетными барабанами.

## Slide 14: Фотоэлектроколориметры – нефелометры ФЭК-60 и ФЭК-56М
Представляют собой двулучевые (двухканальные) приборы, предназначенны для определения концентрации вещества в окрашеннх или коллоидных растворах путем сравнения их абсорбционностью стандартных растворов в диапазоне длин волн 315-670 нм.

## Slide 15: Фотоэлектрический колориметр ФЭК-60
Фотоэлектрический колориметр ФЭК-60 предназначен для определения концентраций окрашенных растворов, взвесей, эмульсий и коллоидных растворов путем сравнения световых потоков, проходящих через образцовую и испытуемую жидкости, или путем предварительной градуировки прибора по набору стандартных растворов различных концентраций. Измерения производятся в интервале длин волн спектра от 360 нм до 1000 нм. Цена деления шкалы светопропускания измерительной диафрагмы 0.5%. Прибор обеспечивает измерение светопропускания с абсолютной погрешностью ±1%.

## Slide 16: Фотоэлектрический колориметр ФЭК-60

## Slide 17: Фотоэлектроколориметр ФЭК-56
Фотоэлектрический колориметр-нефелометр ФЭК-56 предназначается для измерения оптической плотности или светопропускания жидких растворов, как абсолютным методом, т. е. по отношению к растворителю, так и относительным методом, т. е. по отношению к эталонному раствору.Прибор позволяет так же производить измерение светорассеивания взвесей, эмульсий и коллоидных растворов в проходящем свете.

## Slide 18: Фотоэлектроколориметр ФЭК-56

## Slide 19: Фотоэлектроколориметр КФК-2
Фотоколориметр КФК 2 – это измерительный прибор, разработанный специально для определения коэффициента пропускания, а также оптической плотности растворов жидкостей и твердых тел, в отдельных участках диапазона длин волн от 315 до 980 нм. Кроме того, колориметр КФК 2 может быть использован для замера концентрации веществ в растворах, при помощи метода построения градуировочных графиков. Обладает фотоколориметр КФК 2 и возможностью определять коэффициент пропускания эмульсий, коллоидных растворов и рассеивающих взвесей в проходящем свете.

## Slide 20: Фотоэлектроколориметр КФК-2

## Slide 21
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЯ