## Slide 1: Электрохимия. Электродық потенциал. Гальваникалық элемент. Индикаторлық электрод және салыстыру электроды№ Тура потенциометрия (рНөметрия. Йонометрия).

## Slide 2: Талдаудың электрохимиялық әдістері.
Қазіргі кездегі аналитикалық химияны XX ғасырда қарқынды дами бастаған сапалық және сандық талдаудың электрохимиялық әдістерінсіз қарастыру мүмкін емес. Оның кауырт дами бастауы теориялық электрохимиямен және өлшеуіш радиоэлектрондық аппаратураларды зерттеумен байланысты. Мұнсыз талдаудың электрохимиялық әдістері жоғары сезімталдық, дәлме-дәлдік, тездік, қайта өңдеп шығару, автоматтандыру мен компьютерлену сияқты қасиеттерге жете алмаған болар еді.

## Slide 3
  Электрохимиялық ұяшықтарда пайдаланатын электрохимиялық эффектілер мен процестер көптеген параметрлерге тәуелді: ерітінділердің, балқымалар мен қоспалардың құрамы мен табиғатына; қолданылатын электродтардың жасалуы мен құрылысына; радиоэлектродтық зерттеу аппаратураларына; ұяшықтың құрылыс-құрылымына. Талдаудың электр химиялық одістерінің сан түрлілігі осыларға байланысты.

## Slide 4
Электрохимиялық әдістің көмегімен кез келген агрегаттық күйдегі анорганикалық және органикалык қосылыстарды сандық және сапалық тұрғыдан талдауға болады. Зерттелетін ортадағы электр химиялық процестер өзара жанасатын фаза шекараларында немесе олардың көлемінде жүреді, олар құрылымның, валенттік күйдін, химиялық құрамның, концентрациянын және басқа да параметрлердің өзгерісімен байланысты.

## Slide 5
Электрохимиялық талдау әдістерін әрқайсысын жіктеуге болатын топ-топтарға бөліп қарастыруға болады. Мысалы, потенциометрия, кондуктометрия және жоғаргы жиіліктегі титрлеу, вольт-амперметрия және полярография, кулонометрия, диэлектрометрия.

## Slide 6
Потенциометрияға электр қозғаушы күші (ЭҚК) немесе қайтымды электролитті тізбектегі рН не рХ электродтарға тиісті потенциалдарды өлшеуге негізделген әр түрлі физикалық-химиялық шамаларды, иондардың не молекулалардың концентрациясын анықтайтын әдістер жатады. Потенциометрияның негізін салған В.Нернст (1889). Ол электродтардың тепе-теңдік жағдайындағы потенциалын анықтауға арналған әйгілі теңдеуді ұсынған. Алғашқы потенциометрлік титрлеуді 1893 жылы жүргізген Р.Беренд.

## Slide 7: Вольтамперметрия
Вольтамперметрия термині электрохимиялық өлшеу әдістеріне XX ғасырдың 40 жылдарында енді. Бұл әдіс зерттелетін электролитті ұяшыққа берілетін поляризация тоғының поляризациялану кернеуіне тәуелділігін анықтауға негізделген. Бұл кезде жұмыс істеп тұрган электрод потенциалы оның тепе-теңдіктегі күйіндегіден едәуір өзгеше болады. Вольтамперметрия одісі әр түрлілігі жағынан талдаудың электрохимиялық әдістерінің ен кең таралған түрі, ол көптеген салаларды қамтиды, бұған полярография да жатады.

## Slide 8: Диэлектрометрия
Диэлектрометрия диэлектрлік поляризацияның электродтаралық кеңістіктегі концентрациясының, құрылымының немесе құрамының өзгеруіне тәуелділігін көрсететін ортаның диэлектрлік өткізгіштігін өлшеуге негізделген әдістерді біріктіреді. Бұл әдіс те (кондуктометрия сияқты) электродтардағы тепе-теңдік потенциал шамасының өзгеруіне тәуелсіз, әйтсе де оның кондуктометриядан өзгешелігі, ол электромагнитті өрістің әсерінен зарядталған бөлшектің ілгерілемелі қозғалысына байланысты емес, тұрақты не айнымалы электр өрісінің әсерінен дипольдік бөлшектін бағытталу эффектісін керсетеді.

## Slide 9
Кондуктометрия мен диэлектрометрия әдістерінің талдау, анықтау мүмкіншіліктерінің өзара жақындығына қарамастан, соңғысы диэлектриктің тазалығын бақылау, көп құрамды жүйені талдау және титрлеу үшін тиімді, әйтсе де бұл әдістер әлі аналитикалық химияда аса кең қолданылмай келеді.

## Slide 10: Электрогравиметрия
Сыртқы не ішкі потенциал әсерінен жұмыс істеп тұрған электродтың беткі қабатына металдардын, оксидтердің немесе еритін тұздардың шөгуіне негізделген. Бұл әдістегі сапалық заттың шамасын анықтау шөгіндісі бар немесе жоқ электрод массасының айырмасын табуға сүйенеді.
Әрбір топтағы электрохимиялық әдістер келесі тарауларда толық қарастырылады. Олардын арасында тек диэлектрометрлік әдіс қана жоқ. Алдын ала оларда кездесетін кейбір терминдер мен амалдарды қысқаша түсіндірме түрінде қарастырайык, электрохимиядағы өлшемдер мен атаулар халықаралық бірліктер жүйесі бойынша алынған.

## Slide 11: Гальваникалық элементтің кернеуі
Гальваникалық элементтің кернеуі Е танбасымен белгіленеді де, вольтпен (В) өлшенеді. Бұл электр тізбегінің бүкіл бойымен заряд қозғалған кезде электрлік жұмыстың заряд шамасынын қатынасына тең физикалық шаманы айтады: .
Егер сыртқы тізбектегі электр тоғы сол жақтағы электродтан оңға қарай ағатын болса, онда Е мәні оң деп есептелінеді. Сол электрод φm элементтің теріс полюсі болады, оның маңында тотығу реакциясы (электрондарды жоғалту) жүреді, ал оң жақтағы электрод оң полюс (φ0) болып есептеледі, оның маңында тотықсыздану реакциясы жүреді Е = φ0-φm

## Slide 12
«Гальваникалық элементтің электр козғаушы күші» деген термин ұсынылмағанмен, ол тарихи дамуды көрсететін сөз тіркесі ретінде қалды, өйткені ол көптеген ғылыми еңбектер мен оқулықтарда қалыптасқан, құлаққа үйреншікті, көңілге қонымды термин. Сондықтан да бұл сөз тіркесі, біздің оқулығымызда да сақталынып отыр. Мұндай пікір электродты потенциал (электродты кернеу) үшін де сақталады және ИЮПАК оны φ таңбасымен өрнектеуді ұсынады. Әйтсе де бұл шаманы Е таңбасы арқылы өрнектеу ыңғайлы, өйткені ол барлық оқулықтарда қабылданып, қалыптаскан.

## Slide 13: Электродты потенциал
Электродты потенциал да вольтпен (В) өлшенеді, электродпен және онымен жанасатын электролит арасындагы электростатикалық потенциалдардың айырмасы. Электродты потенциалдың пайда болуы оның беткі қабатында қос электр қабатының туындауымен байланысты.
Электродты потенциалдың абсолюттік мәнін анықтау мүмкін емес, сондықтан да электродты потенциалын нөлге тең деп қабылдайтын стандартты электрод пен зерттелетін электродтан құрастырылған гальваникалық элементтің кернеуі өлшенеді.

## Slide 14
Қысымы 1 атом, иондарының Н+ (дэлірек айтқанда, Н30+) активтігі бірге тең болатын стандартты сутекті электродтың потенциалын φ0H кез келген температурада нөлге тең деп есептейді. Мұндай жағдайда өлшенетін гальваникалық элементтің электродты потенциалын (және оған сәйкес электродтікін) былай жазады:
Pt|H2| Н30+| |Си2+|Си
және мына формула бойынша есептейді:
Е0=φ0Cu/cu2+ -φ0Hφ0Cu/Cu2+=+0,33713

## Slide 15
Демек, мыс элекгродындағы стандартты потенциал: φ0Cu/Cu2+=0,337В. Бұл оң шама болғандықтан, қосынды реакция:
Cu2++ H2 + 2H2O = Cu + 2H3O+
Бұл реакция өздігінен жүреді, ал ондағы оң электродта жүретін Cu2+ тотықсыздануы жартылай реакция түрінде жазылады:
Cu2++2e =Сu0

## Slide 16: Заттың электрохимиялық эквиваленті
Заттың электрохимиялық эквиваленті деп электрод арқылы бір Кулон электр мөлшері өткенде бөлінетін зат мөлшерін айтады:
Mэх(B)=mь/Q.
мұндағы В - берілген зат, Мэх, - осы заттың электрохимиялық эквиваленттік массасы; mь - заттың массасы, Q - электр мөлшері.

## Slide 17
Мысалы, Мэх (Cu) = 3,294 * 10-4 г*Кл-1. Зат эквивалентінің молярлық массасы оның электр химиялық эквивалентіне пропорционал: Мэх(В) = Мэх(В) айталық, егер құрамында мыстың акваиондары болатын электролит арқылы Р мөлшеріндегі электр өтсе, онда электродта 96485/3,294к104 = 31,782 г/моль мыс электрохимиялық эквивалентінің мольдік массасы бөлінеді.

## Slide 18: Фарадей тұрақтысы
Фарадей тұрақтысы (F таңбасымен белгіленіп, кл/моль өлшемімен есептелінеді) деп электролиз кезінде берілген эквиваленттердің бір моль зат мөлшерін бөлуге қажетті электр мөлшері В : IF - 96484,56 ± 0,27 Кл/моль, бір фарадей, бір моль мөлшеріндегі электрондардың заряды, яғни IF =NA e. Кейде бұл тұрақтыны Фарадей саны деп те атайды және ол электр заряды мен Авогадро санының арасындағы табиғи тәуелділікті көрсетеді.

## Slide 19: Электр кедергісі
Электр кедергісі (R) деп берілген электр тізбегі белігінін ұштарындағы кернеудің ондағы ток күшіне сан жағынан алғандағы қатынасына тең физикалық шаманы айтады, бірлік өлшемі - Ом. Демек, кедергі тізбектегі кернеуге тура, ток күшіне кері пропорционал.
R = и/I. 10M = В/А = ВА-1.
Электр өткізгіштік деп берілген тізбек бөлігіндегі кедергіге кері физикалық шаманы айтады:
q=R-1

## Slide 20
Кедергінің температуралық коэффициенті.
R = R1 (1 + αt) теңдеуімен анықталатын физикалық шама (α таңбасымен белгіленіп, 0С-1, К-1 бірлігімен өлшенеді), мұндағы R0 - нөл градуста өлшенген тізбек кедергісі, R - осы тізбектің берілген t0C температурасында өлшенген кедергісі.

## Slide 21: Меншікті электр кедергісі
Меншікті электр кедергісі р таңбасымен өрнектеліп, Ом м немесе Ом*см бірлігімен өлшенеді, оны келесі теңдеу бойынша анықтайды:
R = р*l/S,
мұндағы l - өткізгіштің ұзындығы (м, cм); S - кез келген өткізгіштің қима ауданы (м2, см2). Оның мәні металдар үшін белгілі бір аралықта ауытқып отырады, атап айтқанда нөл градуста өлшенген күміс пен висмут үшін 1,49*10-6 Ом см-ден 1*104 Ом*см-ге дейін ауытқиды.
Меншікті электр кедергісіне кері болатын физикалық шаманы меншікті электр өткізігіштік дейді, ол σ арқылы таңбаланады; өлшемі - Ом-1*см-1 ал χ см*см-1 бірлігінде өлшейді:
σ=p-1

## Slide 22: Электрлік қозғалғыштық
Электрлік қозғалғыштық деп, токты тасымалдайтын иондар мен электрондар жылдамдығының электр өрісіндегі кернеулікке қатынасын айтады, оны V таңбасымен белгілеп, см2В-1с-1 не м2В-1с-1 бірлігімен өлшейді:
U = V/E
Электр қозғалғыштық таңбасымен оның қандай ионға қатынасты екендігін индекс көрсетеді: U+, U-, Ue. Мұнымен қатар одан кейін де жақша ішінде бөлшектің концентрациясы, еріткіштігі, температурасы жазылады, мысалы:
U(0,1 К+, Н2O, 298 К) = 65,6*10-8B-1c-1

## Slide 23: Электрлік өрістің кернеулігі
Электрлік өрістің кернеулігі деп электр өрісінде козғалыссыз тұрған нүктелік оң зарядқа осы өрістін әсер етуші күшінің сол зарядқа қатынасына тең болатын физикалық шаманы айтады және оны Е таңбалы, В*м-1, В*см-1 немесе Н*Кл-1 бірлігімен өлшейді.
E=F/Q
Қозғалыссыз тұрған зарядтан пайда болған өрістің кернеулігі тұрақты электр өрісінің күшін сипаттайтындықтан, ол векторлы шама болады.

## Slide 24: Электр сыйымдылығы
Электр сыйымдылығы деп оқшауланған өткізгіштікте алынған зарядтын өзіндегі потенциал өзгерісіне қатынасына тең болатын физикалық шаманы айтады, оны С деп тацбалап, Ф бірлігімен өлшейді:
C=Q/Δφ
мұндағы Δφ - потенциалдың өзгеруі, В. Бір кулонның вольтқа қатынасы бір Фарадейге тен: 1 Кл : В = 1 Ф, оның жүйе сыртындағы бірлігі 1 см = 1,11265*10-12ф.