## Slide 1: Оптикалық анализ әдістері. Колометрия. Фотоколориметрия.

## Slide 2: Фотометриялық анализ
Зерттелетін ерітіндінің жарық спектрінің әртүрлі бөліктерін сіңіру қабілетін өлшеуге негізделген әдіс. Фотометриялық анализді басқаша ж а р ы қ с ә у л е с і н а б с о р б ц и я л а у а н а л и з і немесе абсорбциялық спектрофотометрия әдістері деп атайды. Спектрофотометриялық анализ әдістеріне жатады: визуалды колориметрия, фотоколориметрия, ИК-спектрофотометрия, УФ-спектрофотометрия, нефелометрия, атомдық-абсорбциялық анализ және т.б.

## Slide 3
Фотометриялық анализ әдістері орындауға қарапайым, сезімтал және жылдам, сондықтан аналитикалық лабораторияда анализ жүргізу үшін кең қолданылады. Фотометриялық анализ әдістері құймалардың, кеннің, топырақтың, өсімдіктердің, тағам өнімдерінің құрамын, қоспаларын анықтауға кеңінен қолданылады.

## Slide 4: Визуалды колориметрия.
Әдістің бұл түрімен әртүрлі объектердің құрамындағы микроэлементтердің мөлшері анықталады. Ол үшін анықталатын затты түрлі түске боялған затқа айналдырады. Сонан кейін оның түсінің қоюлығын концентрациясы белгілі стандартты ерітінділердің түсімен тікелей көзбен қарап салыстырады. Қай стандартты ерітіндімен түсі сәйкес келсе, зерттелетін ерітіндінің концентрациясы сол ерітіндінің концентрациясымен бірдей деген қорытынды жасалады.

## Slide 5: Фотоколориметриялық әдіс.
Бұл әдіс ерітінді түсінің интенсивтілігін фотоэлемент қолданып өлшеуге негізделген. Жарық ағыны ерітіндіден өтіп фотоэлементке түседі, фотоэлемент жарық энергиясын электр тогына айналдырады. Пайда болған электр тогының күшін сезімтал амперметр (гальванометр) көрсетеді. Сонымен визуалды колориметриядағы ерітіндінің түсінің интенсивтілігін көзбен көріп бақылау процесі фотоколориметрияда прибордың көрсеткішімен алмастырылады.

## Slide 6: Электромагниттік сәуленің (жарық сәулесінің) негізгі сипаттамалары:
Т о л қ ы н н ы ң ұ з ы н д ы ғ ы – λ (лямбда);
Т о л қ ы н н ы ң ж и і л і г і – ν (ню).

## Slide 7
Толқын ұзындықтары әртүрлі электромагниттік сәулелер ж а р ы қ
с п е к т р і н құрайды. Спектрофотометрияда спектрдің ультрафиолет (УФ), көзге көрінетін және инфрақызыл (ИК) бөліктері пайдаланылады. Мына кестеде электромагниттік спектр бөліктерінің толқындарының ұзындығы және жиілігі көрсетілген:

## Slide 8
Спектр бөлігі | Толқынның ұзындығы λ , нм (10- ) | Толқынның жиілігі ν, см-1
УФ | 200-400 | 50000-25000
Көзге көрінетін спектр | 400-700 | 25000-15000
ИК | > 700 | < 15000
УФ-сәулелерінің энергиясы жоғары, ИК-сәулелерінің
энергиясы төмен, ал көзге көрінетін спектр сәулелерінің
энергиясының мәні аралық орынды алады:
Е УФ > Е көзге көрінетін > Е ИК

## Slide 9
Энергиясы төмен ИК-спектр толқындарын сіңіргенде молекулалар тербеледі. УФ-спектрдің толқындары сіңірілгенде сыртқы қабат электрондары қалыпты жағдайдан активтелген (қозған) жағдайға көшеді. Көзге көрінетін спектр толқындары сіңірілгенде қосарланған π-электрондық жүйелердің электрондары қозғалысқа келеді.

## Slide 10: Затты фотоколориметриялық анализге дайындау Көптеген біртекті жүйелердің көзге көрінетін спектрдің бір бөлігін сіңіріп түрлі түске боялуға қабілеті бар. Оны мына кестеден көруге болады:
Ерітінді сіңіретін спектр бөлігінің түсі | Ерітіндінің түсі
қызыл | көк
көк | қызыл
сары | жасыл

## Slide 11
Спектр бөліктерін кейбір ерітінділер сіңіре алмайды, сондықтан ондай ерітінділер түссіз немесе өте солғын түсті болады. Фотометриялық анализді жүргізу үшін мұндай ерітінділерді әдейі реакциялар жүргізіп түсін қанықтандырады. Осы реакциялар ф о т о м е т р и я л ы қ р е а к ц и я л а р деп аталады. Фотометриялық реакциялар ретінде комплекс түзу, тотығу-тотықсыздану реакцияларын пайдаланады. Төмендегі кестеде кейбір фотометриялық реакциялар келтірілген:

## Slide 12
Анықталатын ион | Ионның түсі | Фотометриялық реакция | Түсінің интенсивтілігі өлшенетін ионның | 
 |  |  | формуласы | Түсі
Сu2+ | солғын көгілдір | комплекс түзу | [Сu(NН3)4]2+ | қою көк
Ғе3+ | солғын сары | комплекс түзу | [Ғе(SСN)4]- | қан-қызыл
Мn2+ | түссіз | тотығу-тотықсыздану | МnО4- | қызыл-күлгін

## Slide 13: Фотометриялық реакцияға түсіру арқылы дайындалған ерітіндінің түсінің интенсивтілігі (қоюлығы) фотоэлектроколориметрде өлшенеді.

## Slide 14: Бугер-Ламберт-Бердің жарықты сіңірудің біріккен заңы
І-ш і з а ң д ы 1729 ж Бугер ашқан, ал 1760 ж Ламберт нақтылаған. Заңның анықтамасы: Сіңірілген жарықтың салыстырмалы мөлшері түскен жарықтың интенсивтілігіне байланысты емес. Қалыңдығы бірдей қабаттар жарықтың бірдей мөлшерін сіңіреді.

## Slide 15
ІІ-ш і з а ң д ы 1852 ж Бер ашқан. Бұл заң сіңірілген жарықпен ерітінді концентрациясының арасындағы байланысты сипаттайды. Заңның анықтамасы: Сіңірілетін жарық энергиясының мөлшері заттың бөлшектерінің санына тура пропорционал.

## Slide 16: -Ламберт-Бердің б і р і к к е н з а ң ы н ы ң т е ң д е у і сіңірілген жарық пен түскен жарық арасындағы байланысты сипаттайды:
І = Іо ·10 – ε·c·l
осындағы:
Іо - ерітіндіге түскен жарықтың интенсивтілігі;
І – ерітіндіден өткен жарықтың интенсивтілігі;
l – ерітінді қабатының қалыңдығы, см;
С – ерітінді концентрациясы, моль/л.
Е – жарық сіңіру коэффициенті, заттың табиғатына байланысты.

## Slide 17: Фотоколориметрия аппаратурасы
Фотоэлектрколориметрлер бір сәулелі және екі сәулелі болады. Бір сәулелі фотоколориметрде бір оптикалық канал, бір фотоэлемент және бір сезімтал микроамперметр болады. Ал екі сәулелілерде – екі оптикалық канал, екі фотоэлемент және бір сезімтал микроамперметр (гальванометр) болады. Қәзіргі заманның талабына екі сәулелі фотоэлектрколориметрлер, мысалы ФЭК-М, ФК-56, ФэК-56М және ФЭК-Н-57, жауап береді.

## Slide 18
Кюветаның біреуіне анализденетін ерітінді құйылады, екіншісіне таза еріткіш құйылады. Алдымен жарық ағыны еріткіш арқылы өткізіліп, еріткіштің жарықты сіңіру қабілеті анықталады. Мұны нольді тұрақтандыру деп атайды. Осыдан кейін жарық ағыны концентрациясы белгісіз ерітінді арқылы өткізіліп, ерітіндінің оптикалық тығыздығы анықталады.

## Slide 19
Анализдің дәлділігі монохроматты (толқын ұзындықтары жақын) жарық суәлелерін пайдаланғанда артады, себебі: түсті ерітінділер спектрдің тек бір бөлігін ғана сіңіреді. Монохроматты сәулелер алу үшін жарық фильтрлерін (светофильтрлер) пайдаланады. Жарық фильтрлері жарық спектрінің бір бөлігін өткізіп, қалған бөліктерін сіңіріп алады. Кестеде ерітіндінің түсіне байланысты қандай жарық фильтрлерін таңдау керектігі көрсетілген.

## Slide 20
Ерітінді түсі | Жарық фильтрінің түсі | Жарық фильтрінен өтетін жарық толқындарының ұзындығы, нм
сары-жасыл | Күлгін | 400 - 450
сары | Көк | 450 - 480
қызыл-сары | көк жасыл | 480 - 490
қызыл | көк-жасыл | 490 - 500
қызыл-күлгін | Жасыл | 500 - 560
күлгін | сары-жасыл | 560 - 575
күлгін | Сары | 575 - 590
жасыл-көк | сары-қызыл | 590 - 625
көк-жасыл | Қызыл | 625 - 750
жасыл | ал қызыл | 750 - 800

## Slide 21: Анализді жүргізу сатылары
Ерітіндінің концентрациясын анықтау үшін ең алдымен концентрациясы әртүрлі ерітінділер дайындалып, оптикалық тығыздықтары (жарықты сіңіру қабілеті) фотоэлектрколориметрде өлшеніп калибрленген график сызылады.

## Slide 22: Фотоколориметриялық анализді жүргізудің негізгі сатылары:
1. Концентрациясы белгілі с т а н д а р т т ы е р і т і н д і л е р қатарын д а й ы н д а у. Ол үшін:
а) Өлшеуіш колбаларда концентрациялары әртүрлі стандартты ерітінділер қатарын (5-6 ерітінді) дайындау.
б) Стандартты ерітінділерді фотометриялық реакцияға түсіру.
в) Стандартты ерітінділердің көлемін белгіге дейін жеткізу.

## Slide 23
2. Фотоэлектрколориметрде стандартты ерітінділердің о п т и к а л ы қ т ы ғ ы з д ы қ т а р ы н ө л ш е у.
3. “Стандартты ерітінділердің оптикалық тығыздығы – концентрациясы” кординатасында к а л и б р л е н г е н г р а ф и к т і сызу.

## Slide 24
4. Концентрациясы белгісіз ертіндінің оптикалық тығыздығын өлшеу. Ол үшін:
а) Өлшеуіш колбада мөлшері анықталатын зат ертіндісін фотометриялық реакцияға түсіріп, көлемін белгіге дейін жеткізу.
б) Концентрациясы белгісіз ертіндінің оптикалық тығыздығын фотоэлектрколориметрмен өлшеу.
5. Калибрленген график бойынша концентрациясы белгісіз ертіндінің о п т и к а л ы қ т ы ғ ы з д ы ғ ы н а с ә й к е с конценртациясын анықтау.