## Slide 1: Гравиметриялық анализ. Түрлері. Анализ нәтижесін есептеу жолы.

## Slide 2: Сандық анализ
– заттың (жеке қосылыстардың, қоспалардың, құймалардың және т.б.) сандық құрамын (иондар, функционалдық топтар, қосылыстар, фазалар түрінде) анықтайтын аналитикалық химияның бөлігі. Сандық анализ анализденетін объекттің элементтік және молекулалық құрамын анықтауға мүмкіндік береді.

## Slide 3
Анализденетін заттардың табиғатына байланысты сандық анализ бейорганикалық және органикалық анализ деп екі түрге бөлінеді. Сандық анализдің классикалық әдістері: гравиметрилық анализ және титриметриялық анализ. Сандық анализ әдістері макро-, микро-, ультрамикроанализге бөлінеді.

## Slide 4
Сандық анализдің міндеті - зерттелетін зат құрамындағы элементтердің, иондардың немесе химиялық қосылыстардың мөлшері анықтау. Сандық анализ заттың сапалық құрамы белгілі болғаннан кейін ғана жүргізіледі.

## Slide 5
Сандық анализ әдістері ауылшаруашылық өндірісінде, ғылыми зерттеу-жұмыстарында, қара және түрлі-түсті металлургияда, өндірістің басқа да салаларында, қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешуде кең қолданылады. Сандық анализ әдістері минерологияда, геологияда, микробиологияда, физиологияда, медициналық зерттеулерде кең пайдаланылады.

## Slide 6
Ауыл шаруашылығында сандық анализ топырақтағы қышқылдықты, макро- және микроэлементтер мөлшерін, тыңайтқыштардың сапасын, өнім құрамындағы тыңайтқыштар мен пестицидтер қалдығын, жем-шөп сапасын анықтау үшін қолданылады.

## Slide 7
Топырақ сапасын зерттеу арқылы қандай тыңайтқыш қанша мөлшерде қажет екендігі анықталса, жем-шөп сапасын білу арқылы олардың азықтық құны табылады. Азықтық құнды білу арқасында малдың күнделікті рационы дұрыс құрылады.

## Slide 8: Сандық анализде аналитикалық химияның үш әдісі де – химиялық, физикалық және физика-химиялық қолданылады.

## Slide 9
Химиялық әдіске гравиметриялық және титриметриялық анализ әдістері жатады. Физикалық және физика-химиялық әдістер зерттелетін заттың физикалық және физика-химиялық қасиеттерінің өзгерістерін анықтауға негізделген.

## Slide 10
Олар арнайы аспаптармен жүргізілетіндіктен аспаптық (инструменталды) анализ деп те атайды. Оларға спектрлік, фотометрлік, атомдық-адсорбциялық, хроматогра- фиялық, потенциометриялық және т.б. әдістер жатады.

## Slide 11
Сандық анализдің химиялық әдістері
Химиялық әдістің ең көне классикалық түрі – гравиметриялық анализ. Гравиметриялық анализ зат массасын өлшеуге негізделген. Гравиметриялық анализ екі тәсілмен (ұшыру әдісімен және тұнбаға түсіру әдісімен) іске асырылады. Анализді жүргізу үшін заттың белгілі массасы (өлшендісі) аналитикалық таразыда өлшеніп алынады. Гравиметриялық анализдің нәтижесі массалық үлес түрінде (процентпен) көрсетіледі.

## Slide 12
Сандақ анализдің химиялық әдісінің екінші түрі - титриметриялық анализ. Титриметриялық анализ – анықталатын зат ерітіндісін эквиваленттік нүктеге дейін титрлеуге кеткен титранттың (концентрациясы белгілі ерітіндінің) дәл көлемін анықтауға негізделген әдіс.

## Slide 13: Гравиметриялық анализ ұшыру әдісі арқылы екі түрлі мақсатпен жүргізіледі.

## Slide 14: Біріншісі –
зат құрамындағы ұ ш қ ы ш з а т т ы ң м ө л ш е р і н а н ы қ т а у үшін. Мысалы, дәнді-дақылдар құрамындағы ылғалдылық (су ) мөлшері ұшыру әдісімен анықталады.. Өнімнің сапасы оның ылғалдылығымен тікелей байланыста, ылғалдылығы жоғары өнім ұзақ сақталмайды, тез бұзылады.

## Slide 15: Екіншісі –
зат құрамындағы қ ұ р ғ а қ қ а л д ы қ т ы а н ы қ т а у үшін. Мысалы, ұшыру әдісімен сүттің құрғақ қалдығы анықталады. Сүттің құрғақ қалдығы - сүт сапасының маңызды көрсеткіші болып табылады.

## Slide 16
Гравиметриялық анализдің тұнбаға түсіру әдісінде анықталатын зат химиялық реактив (тұнбаға түсіргіш) көмегімен нашар еритін зат - т ұ н б а ғ а т ү с і р і л е т і н ф о р м а түрінде тұнбаға түсіріледі. Әрі қарай тұнбаға түсірілген форма сүзіледі, кептіріледі, массасы тұрақтанғанша қатты қыздырылады.

## Slide 17
Тұрақты массаға жеткізілген түрі ө л ш е н е т і н ф о р м а деп аталады. Осыдан кейін өлшенетін форма аналитикалық таразыда өлшеніп жоғары дәлділікпен массасы (үтірден кейінгі төртінші цифраға дейін) анықталады. Сонан соң анализдің нәтижесі есептелінеді.
Мысалы, тұнбаға түсіру әдісі арқылы фосфор тыңайтқыштарының, топырақтың және жем-шөптің құрамындағы фосфор мөлшері анықталады.

## Slide 18: Затты анализге дайындау және анализді жүргізу сатылары
Анализ жүргізу үшін о р т а ш а с ы н а м а (средняя проба) алу керек. Орташа сынаманы алу әдістері анализ алдына қойылған мақсатқа және анализденетін материалдың ерекшеліктеріне байланысты. Мысалы, біртекті емес материалдың (табиғи кеннің немесе тыңайтқыштың) үлкен партиясының орташа химиялық құрамын анықтау керек делік.

## Slide 19
Ол үшін алғашқы орташа сынама алынады.Алғашқы орташа сынаманың массасы үлкен болады (бірнеше килограмм), себебі ол анализденетін материалдың әр жерінен алынған көптеген порциялардың қосындысынан тұрады.

## Slide 20: Затты анализге дайындаудың негізгі сатылары:
1.А л ғ а ш қ ы о р т а ш а с ы н а м а а л у. Ол үшін анализденетін заттың он-шақты нүктесінен 1-2 килограммдық порциялар алынады. Сонда алынған алғашқы орташа сынаманың жалпы массасы 10-20 кг болады.

## Slide 21
2. Ы қ ш а м д а л ғ а н с о ң ғ ы о р т а ш а с ы н а м а а л у. Ол үшін біртекті масса алынғанша алғашқы орташа сынама үгітіледі, араластырылады. Осыдан соң біртекті массаны тегіс жерге, мысалы стол үстіне, шеңберлі пішін беріп қалыңдығын 1 см қылып тегістеп жаяды. Әрі қарай массасын ықшамдау мақсатында сынама бірнеше рет кварталанады. Ықшамдалған орташа сынаманың массасы 200-300 г аспауы керек.

## Slide 22
3. Ө л ш е н д і (навеска) а л у. Ықшамдалған соңғы орташа сынамадан аналитикалық таразыда өлшеу арқылы дәл массасы белгілі өлшенді алынады.

## Slide 23
3. Ө л ш е н д і (навеска) а л у. Ықшамдалған соңғы орташа сынамадан аналитикалық таразыда өлшеу арқылы дәл массасы белгілі өлшенді алынады.
4. Ө л ш е н д і н і е р і т у. Ең бірінші өлшендіні ерітуге қажет еріткіштің көлемі есептелініп шығарылады, осыдан кейін зат еріткіште ерітіледі.
5. А н ы қ т а л а т ы н з а т т ы т ұ н б а ғ а т ү с і р у. Алдымен тұнбаға түсіргішті таңдап алады, сонан кейін оның керекті көлемін есептейді. Әрі қарай тұнбаның түріне (кристалл немесе аморфты) байланысты тұнбаға түсіру шарттарын орындай отырып тұнбаға түсіру процесі жүргізіледі.

## Slide 24
6. Т ұ н б а н ы с ү з у, ж у у. Тұнбаны алдымен құрамында біртекті ионы бар ерітіндімен жуа отырып декантация әдісімен сүзеді (тұндыра отырып сұйықты сүзгіге құю). Әрі қарай сүзгі үстінде бірнеше рет шаяды.
7. Т ұ н б а н ы к е п т і р у;
8. М а с с а с ы т ұ р а қ т а н ғ а н ш а ( яғни өлшенетін форма алынғанша) к е п т і р і л г е н т ұ н б а н ы қ а т т ы қ ы з д ы р у.
9. Ө л ш е н е т і н ф о р м а н ы а н а л и т и к а л ы қ т а р а з ы д а ө л ш е у.
10. А н а л и з н ә т и ж е с і н е с е п т е у.

## Slide 25
Анализге алынған заттың құрамында әдетте қосымшалар болады. Затты қосымшаларынан тазарту үшін қайта кристалдау, сублимация (возгонка), қайта айдау тәсілдері қолданылады.

## Slide 26
Қайта кристалдау арқылы кристалл заттарды, әсіресе тұздарды жақсы тазартуға болады. Ол үшін ықшамдалған соңғы сынаманың бір бөлігін суда 90-95оС-та ерітеді. Ыстық ерітіндіні ерімеген қалдықтан бөлу үшін сүзеді. Сүзгіден өткен ерітіндіні суытады, сонда таза зат кристалл күйінде тұнбаға түседі, ал қосымшалары ерітіндіде қалады. Таза кристалл затты ерітіндіден сүзіп алып, кептіріп, анализге қажет мөлшерін (өлшендісін) өлшеп алады. Қажет болған жағдайда қайта кристалдау жүргізеді.

## Slide 27
Сублимация (возгонка) – затты тазартудың екінші бір тәсілі. Бұл әдіспен тазартуға болады қыздырғанда қатты күйден бірден газ фазаға өтетін заттарды. Мысалы, бұл әдіспен тазартуға болады йодты, нафталинді және т.б.

## Slide 28
Өлшенді массасын таңдау
А н а л и з д і ж ү р г і з у ү ш і н алынатын з а т т ы ң д ә л м а с с а с ы ө л ш е н д і деп аталады. Өлшендінің массасы тым үлкен болса анализ ұзаққа созылады, тым аз болса, анализдің дәлділігі кемиді. Өлшенді массасының тұнбаға түсетін форманың массасысына тәуелділігі тәжірибе жүзінде анықталған: а) егер тұнба кристалл зат болса, онда тұнбаға түсірілетін форманың массасы 0,5 г болуы керек; б) егер тұнба аморфты зат болса, тұнбаға түсірілетін форманың массасы 0,1-0,3 г болуы керек.

## Slide 29
Тұнбаға түсірілетін форманың массасына сүйене отырып анализ жүргізу үшін алынатын өлшендінің массасы есептелінеді. Ұшыру әдісінде бейорганикалық зат өлшендісінің массасы 1-3 г болуы керек, ал ауылшаруашылық және азық-түлік өнімдерінің өлшендісінің массасы 5-20 г болуы кажет.

## Slide 30
Гравиметриялық анализ нәтижесін есептеу
Гравиметриялық анализ нәтижесі процентпен көрсетіледі. Анализ нәтижесін есептеу үшін білу керек:

## Slide 31
- өлшендінің дәл массасын;
- өлшенетін форманың дәл массасын;
- өлшенетін форманың химиялық формуласын.
Гравиметриялық анализ нәтижесін есептеу үшін көбінесе есептеу факторлары қолданылады. Е с е п т е у ф а к т о р ы (Ф) – анықталатын элементтің (заттың) салыстырмалы молекулярлық массасының (Мr немесе Аr) өлшенетін форманың салыстырмалы молекулярлық массасына қатынасымен анықталады:

## Slide 32
Анализ қателерінің түрлері
Кез-келген анализ бірнеше сатыдан тұрады. Әр сатыда қате жіберілуі мүмкін. Мәселен, өлшенді өлшеп алу, оны еріту, тұнбаға түсіру, тұндырып жуу (декантация), сүзу, кептіру, қыздырып өлшенетін формаға көшіру, өлшенетін форманы өлшеу сатыларында қателер кетеді. Анализ қаншалықты мұқият жүргізілгенмен, оның нәтижесінде аз да болса ауытқулар болады. Анализ қателері екі түрге бөлінеді:
- жүйелі қателер;
- кездейсоқ қателер.

## Slide 33
Жүйелік қате қолданылып отырған анализ әдісіне байланысты тұрақты себептер нәтижесінде кетіп отырады. Жүйелік қатені тудыратын себептер: хмиялық реакцияның дұрыс жүрмеуі, тұнбаның толық түзілмеуі, зат құрамының өзгеруі, анализ жүргізушінің іскерлік деңгейі және объективті себептермен жіберетін қателіктері (мысалы көздің көру қабілетінің төмендігі және т.б.),

## Slide 34
Анализдің кездейсоқ қателерін кездейсоқ жағдайлар туғызады. Ондай жағдайларға температураның кенет көтерілуі, ыдысқа бөтен заттың түсіп кетуі, ерітіндінің төгілуі, өлшенетін форманың шашылуы және т.б. жатады. Мұндай қателерді алдын ала болжауға болмайды.

## Slide 35
Анықтаулардың қателері абсолютті және салыстырмалы деп екіге бөлінеді. А б с о л ю т қ а т е анықталатын заттың теория жүзіндегі мәні мен іс жүзінде анықталған мәннің айырмасы болады.
εабсолют = mтеор – mэксп
қате
осындағы, ωтеор – теориялық мән;
ωэксп – анализ нәтижесінде алынған мән.
С а л ы с т ы р м а л ы қ а т е абсолют қатенің теориялық мәнге қатынасы. Процентпен көрсету үшін 100-ге көбейтеді.
ε салыстр = εабсолют қате · 100%
қате mтеор

## Slide 36
Салыстырамалы қате – анализдің қаншалықты дәл және ұқыпты жүргiзiлгендiгiн айқындайтын көрсеткiш. Салыстырмалы қатенің мәні оң не теріс болуы мүмкін, бірақ абсолют мәні көрсетіледі