## Slide 1: Гемотологиялық және цитологиялық зерттеуге арналған аппараттар.
Орындаған: Бердібекқызы А
Тексерген: Осипова Б. А

## Slide 2: Қазіргі заманның гемотологиясы.
Қазіргі заманның гемотологиясы – әр саладағы мамандарға өте қажетті, жете қалыптасқан, өздігінен жеке пән. Гемотология саламы көпке дейін өзіне қажетті приборлар мен қамтамасыз етілмей келді. Қазіргі кезде бұл саладағы приборлар тек ғылыми-зерттеу, арнайы гемотологиялық мекемелерде ғана емес тәжірибе жүзінде де кеңінен қолданыс табуда. Ол приборлар жоғары дәлдікпен нәтижелі хабарлармен қамтамасыз етеді.

## Slide 3
Гемотология саласын автоматтандыру жаңа өнімді автоматты приборларды шығаруға бағытталған. Оған жататындар: гемоглобинометрлер, қан элементтерін санайтын счетчиктер, кандуктометрикалық цитометрлер, сыйылту дозаторлары, жұғындыны бояйтын автоматтар, қанның бір сынағынан бірнеше компоненттерді (гемоглобинді, эритроциттерді, лейкоциттерді) бірден анықтауға арналған аппараттар мен приборлар, автоанализаторлар, қосымша жабдықтар және ЭЕМ.

## Slide 4: Гемоглобинометрлер

## Slide 5: Автоанализаторлардың 2 типі бар:
1) қанның 7-8 параметрін гемоглобинді, эритроциттер мен лейкоциттерді гемотокрит көрсеткішін, бір эритроциттегі гемоглобиннің концетрациясын және тромбоциттерді бірден анықтайды. Бір сағатта 50-80 анализге дейін анықтауға болады.

## Slide 6
2) лейкоциттердің түрлерін ажыратуға арналған. Сағатына 25-60 анализге дейін анықтауға болады.

## Slide 7: Қалың элементтерінің счетчиктері.
Есеп камерасы.
2. Автоматты счетчиктер.

## Slide 8
Есеп камерасы – қанның, зәрдің және жұлын сұйығының, сондай-ақ микроорганизмдердің элементтерін санауға арналған приборлар. Француз физиологы Малассе 1874 жылы ұсынған прибор түбінде еспе торлы шұңқыры бар қалың зат шынысы. Шұңқырдың үсті шлифті жабылғы шынымен жабылады. Камераның биіктігі жабылғы шыныны тығыз, Ньютон сақинасының білінуі арқылы қадағалап, жабу арқылы қамтамасыз етіледі. Зат шынысының негізгі құрылыс элементті үлкен және кіші квдраттар болып есептеледі.

## Slide 9
Еспеторлар әр түрлі: Томдікі, Бюркердікі, Предтеченскийдікі, Тюрктікі,Нейбауэрдікі,Горяевтікі,Фукса-Розентальдікі және т.б.. Олар бір-бірінен үлкен және кіші квадраттардың әр түрлі топтастырылуы мен ерекшеленеді.

## Slide 10: Горяев торы бар Горяев камерасы
Оның сыйымдылығы 0,9 мкл, торының көлемі 9 мл2, ол 225 үлкен квадраттардан тұрады. Оның 100 квадраты бос, ал 25 квадраттының әр қайсысы 16 кіші квадраттарға бөлінген, 100 квадратты жолақтармен бөлінген. Фукс-Розентальдің торы бар есептеу камерасының сыйымдылығы 3,2 мкл, торының көлемі 16мл2, 256 үлкен квадраттардан тұрады.

## Slide 11
Камераларда ластанудан, олардың торына шаң тозаңның түсуіне сақтау керек. Жұмыстан кейін камера мен жабу шынысын су ағынымен жуып, таза сүткі қағазбен еппен сүртіп, қағазға орап қорапқа салып қояды.

## Slide 12
Қазіргі кезде өндірісте жануарлар мен адамдардың қанына анализ жасау үшін автоматты анализаторлар шығарылады. Олар бір сағатта 3 мыңға дейін анализдерді жасауға мүмкіншілік береді. Еңгізілген ЭЕМ бағдарламасы бойынша цифр, кесте, гистограмм ретінде қанның цитологиялық, биохимиялық құрамдары және физиологиялық сипаттамасы туралы мағлұматтар беріледі.

## Slide 13: Лабораторияларда қолданылатын автоанализаторлар:
Биан және Циано (ТМД), «Контифоо» ( Венгрия) , ЛКБ (Шведция) «Браун-систематик» «Оптон» фирмасы (Германия), Олли – 3000 жүйесі (Финдляндия) «Селектив эпалейзер П» (Швейцария), SMA фирмасы «Техникон» (АҚШ, Ирландия) «Аббат фирмасы «Культе С» (Франция), «Центрифрихем» «Юнион Карбайт» фирмасы (АҚШ) және басқалары.

## Slide 14
Автоматты анализаторлардың көп каналды 12-30 жүйесі қан нұсқасының аз мөлшерін 0,5-2,5 мл зерттеуге және бірден ондағы глюкозаның, мачевинаның зәр қышқылының криатинин, билирубиннің, жалпы белоктың, аминтрансфиразаның, лактатдегидрогеназаның, фосфотазаның K, Na, Ca, Mg катиондарының, PO4 хлор анионының сан мөлшерін анықтауға мүмкіншілік береді.

## Slide 15
Қан торшаларының саны мен көлемін анықтауға арнылған кондуктометрикалық приборлар электроттың арнайы тесік арқылы өткен тоқ өткізетін ертінді құрамындағы бөлшектірдің санын автоматты түрде анықтайды. Мысалы физиологиялық ерітіндегі қан торшаларының саны.
КГ-2 гемотологиялық комплексіне кіретін ЦМК-1 типті целлескоптармен немесе кондуктометрикалық цитометрлермен қан торшаларын санау және көлемін анықтау ортамен қан торшаларының тоқ өткізу айырмашылықтарын анықтау арқылы жүргізіледі. Бұл цитометрлер диаметрі 2-80 мкм, көлемі 5-2,5 х 103 мкм 3 диапазондағы бөлшектерге анализ жүргізе алады.

## Slide 16
Бұл приборлардың жұмыс істеу принципі сұйық құрамындағы торшалар электротты калибрленген капиляр тесігі арқылы өткен кезіндегі электр жүйесіндегі қарсылықты өлшеп және тіркеуге негізделген. Электрондық үлгідегі импулстің мөлшері электроттың капиляр тесігі арқылы өткен бөлшектің көлеміне байланысты болады. Арнайы электронды жабдық бөлшектік санын санауға және көлемін өлшеуге мүмкіншілік береді. Алынған нәтижелер торшалардың көлемінің үлкендігіне қарай орналаыуының қисық сызығы ретінде сиямен жазылатын жабдыққа түседі.

## Slide 17
Анализге қажетті суспенция мөлшерін сынап дозаторы арқылы анықтайды. Кейде ауас сынап жүйесін арнайы насоспен ауыстыруға болады.
Приборлар электр насосы, арнайы оптикалық жүйе, материалды өңдейтін және нәтижелерін түркейтін қосымша жабдықтармен қамтамасыз етілуде мүмкін.

## Slide 18
Цитологиялық зерттеулерде негізінен гемотологиялық зерттеулерде қолданылатын анализге қажетті биологиялық материалдарды бояйтын автоматтар торшаларды санауға және ажыратуға арналған автоанализаторлар және т.б. пайданылады.

## Slide 19
Назарларыңызға рахмет!