## Slide 1: Гистологиялық зерттеулерге арналған аппараттар.

## Slide 2: Микротом
Микроскопиялық зерттеулерге жарайтын жұқа кесінділер дайындау үшін қажет аппарат. Ол негізінен, жетекші және микроберетін механизімдерден, объектіні және пышағымен оны ұстап тұратын жабдықтардан тұрады. Кесіндіні алу үшін пышақ немесе объекті бір бағытта қощғалуы шарт.

## Slide 3: МИкротом екі типке жатады
Объект оны ұстап тұратын құралды қозғаласыз, ал пышақ қозғалмалы орналасқан. Пышақтың көлденең не қисық бағытта қозғалатын конструкциялары бар микротомдар.
Рациондық микротомдар. Оларда объект тік немесе көлденең бағытта қозғалыссыз орнықтырылған пышақтың үстінен өтіп, бір жағына қарай ауытқып отырады.

## Slide 4
Микротомға арнайы мұздатқыш үстел беріледң. Онда объектіні үстелге орнатылған жартылай өткізгішті элементі бар электр тогы арқылы іске асырылады.

## Slide 5: Микрокристат
Микротом пышағынан алынған кесіндіні мұздатылған күйінде сақтауға арналған аппарат. Ол мұздатқыш микротомға орнықтырылған кішкентай мұздатқыш камера. Ондағф температура 0 – 10 грдус аралығында сұйық көмірқышқылы арқылы іске асырылады.

## Slide 6: Микротомкристат.
Экспресс – биопсияда, гистохимиялық зерттеулерде жап – жаңа мұздатылған тіндерден кесінділер алу үшін қолданылады.

## Slide 7: Ультромикротом
Электронды микроскопиялық зерттеулерге арналған өте жұқа кесінді алу дайындау үшін арналған.

## Slide 8
Тіндерді гистологиялық өңдеу және кесінділерді бояу үшін жартылай автоматтар шығарылыған. Оған жататындар Америкалық – Аутотехникон, Ресейлік – Гистохроматор.

## Slide 9: Гомогенизаторлар
Тін ферменттерінің белсенділігін анықтауда қолданылады. Оларды ұнтақтау әр түрлі пішінді, әр түрлі көлемді металлдан, шыныдан, пластмассадан жасалған ыдыстарда жүргізіледі. Олардың жиегінде айналу жылдамдығы минутына 3000-12000 болатын пышақтар бар. Гомогенизаторлар биологияда, медицинада, ветеринария салаларында қолданылады.

## Slide 10: Ұнтақтағыш
Өсімдіктер мен жануарлардың тіндерін ұнтақтауға араналған. Қазіргі кезде РТ-1 және РТ-2 ұнтақтағыштары шығарылған. Олар тіндерді жылдам ұнтақтауға , олардан гамогеді масса, эмульсиялар мен суспензиялар алуға арналған.Оны үстелдің үстіне қойып қолданады.

## Slide 11: Араластырғыштар.
Сұйықтарды араластыру үшін әр түрлі жабдықтар қолоданылады. Үстелдің үстіне орналастырып қолдануға болатын ММ-3 араластырғышы бар .Оның негізінді орналастырылған электр қозғағышына таға тәрізді тұрақты магнит бекітілген. Араластыру жылдамдығы магниттің айналу жылдамдығына желінің мөлшеріне және сұйықтың тұтқырлығына тікелей байланысты болады.

## Slide 12: Универсалды араластырғыштар
Олар лабороториялық ыдыстардағы – колба, пробирка, бөтелкелердегі сұйықтарды араластыру арқылы реакцияны жылдамдату, сұйық компоненттерді механикалық түрде араласуы үшін қолданылады. Апаратта ауыстырмалы платформалар бар: Колбалар үшін үш, пробиркалар мен бөтеклке кассеталарын бекіту үшін бір универсалды.

## Slide 13
Апаратты ұзақ уақыт (5 тәулікке дейін) және қысқы мерзімге (5-55 минутқа дейін) автоматты түрде тоққа қосуға болады.

## Slide 14
Назарларыңызға
рахмет!!!