## Slide 1: Организация ремонтного хозяйства

## Slide 2: Организация ремонтного хозяйства предприятия
Станки и агрегаты, здания и сооружения в ходе производства постепенно изнашиваются, теряют точность, мощность и в конечном итоге выходят из строя. Поэтому основной задачей ремонтных служб и хозяйств является предупреждение преждевременного износа машин и механизмов, зданий и сооружений, их своевременный ремонт и обеспечение рабочей готовности парка оборудования. Это достигается правильной эксплуатацией, квалифицированным межремонтным обслуживанием и профилактическим плановым ремонтом оборудования. Поддержание оборудования в рабочем состоянии обеспечивает эффективное использование производственных мощностей. В то же время следует учесть, что на ремонт и обслуживание оборудования затрачиваются огромные средства. Поэтому при организации ремонтных работ определяют их эффективность; В ряде случаев оказывается целесообразным заменять чрезмерное изношенное оборудование новым, а не ремонтировать его.

## Slide 3: Система ремонта включает следующие работы
уход за оборудованием
межремонтное обслуживание
промывку оборудования и смену масла
осмотры
проверку на точность
периодические плановые ремонты
текущие
капитальные

## Slide 4
Уход за оборудованием осуществляется рабочими, которые его эксплуатируют. Он заключается в поддержании чистоты на станках и агрегатах, периодической чистке и регулярной смазке. Межремонтное обслуживание предусматривает наблюдение за эксплуатацией и состоянием оборудования, своевременное устранение в станках и агрегатах мелких неполадок, регулирование машин и механизмов.
Планово-предупредительная система ремонта строится по принципу профилактического обслуживания оборудования. Она определяется для каждой группы основных фондов виды и содержание ремонтов, периодичность их проведения и трудоемкость.
Ремонт осуществляется по заранее разработанному плану, что позволяет предусмотреть остановки оборудования при составлении производственной программы предприятий и учесть потребность в запасных частях для ремонта. В случае необходимости время проведения ремонта может быть несколько сдвинуто и тем самым обеспечен равномерный ход производства. Система планово-предупредительного ремонта должна регламентировать и типизировать весь ход ремонтных работ. Она, прежде всего устанавливает периодичность и состав проводимых ремонтов. С этой целью для каждого вида оборудования определяется нормативный ремонтный цикл и его структура.

## Slide 5
Период между двумя капитальными ремонтами называется ремонтным циклом. Его длительность в часах равна сумме времени работы оборудования между капитальными ремонтами и времени простоев в ремонте. Количество и последовательность входящих в него ремонтов и осмотров составляют структуру ремонтного цикла. Время между двумя смежными ремонтами называется межремонтным периодом. Его величина определяется длительностью службы наименее стойких, сменяемых при ремонте деталей. Продолжительность ремонтных циклов и межремонтных периодов нормируются, планируется и учитывается в часах или сменах (иногда в месяцах) работы оборудования, а для ряда видов техники - в объеме выполненной работы (автомашины - в тыс. километров пробега).

## Slide 6: В период ремонтного цикла проводится один капитальный и несколько средних и малых ремонтов
Малым ремонтом называется минимальный по объему ремонт, при котором производятся замена деталей (со сроком работы, равным межремонтному периоду или меньше его) и ' регулирование механизмов.

## Slide 7
Средним ремонтом называется более сложный плановый ремонт, который включает малый ремонт, а также частичную разборку станка, замену и восстановление изношенных деталей. При среднем ремонте восстанавливаются основные координаты, точность и производительность станка. Средние ремонты по периодичности более года относятся к капитальным ремонтам, и затраты на их производство планируются за счет амортизационных средств.

## Slide 8
Капитальный ремонт - это наибольший по объему и сложности ремонт, во время которого происходит полная разборка агрегата с заменой всех изношенных деталей и узлов, ремонт базовых деталей и выверка координат. С помощью капитального ремонта восстанавливаются предусмотренные ГОСТом точность и мощность оборудования. В ряде случаев одновременно с капитальным ремонтом осуществляется модернизация оборудования.

## Slide 9: Структура ремонтного цикла
К - М - М - С - М - М - С - М - М - К,
где К - капитальный ремонт,
М - малый ремонт,
С - средний ремонт.
В данном случае ремонтный цикл включает два средних и шесть малых ремонтов. Длительность и структура ремонтного цикла зависят, во-первых, от особенностей оборудования и, во-вторых, от условий его эксплуатации. Поэтому отраслевые нормативные величины корректируются применительно к конкретным условиям. В зависимости от сложности оборудования и соответственно трудоемкости ремонта все оборудование разбивается на группы ремонта- ложности.

## Slide 10: Методы организации планово-предупредительного ремонта
послеосмотровые
стандартные
периодические

## Slide 11
При после осмотровом методе ремонта оборудование подвергается периодическим осмотрам, на основании которых определяются срок и вид очередности ремонта. Периодичность осмотров устанавливается исходя из ориентировочных сроков службы деталей и узлов. Такой метод ремонта характерен для нестандартного специального нового оборудования. Этот метод имеет существенные недостатки - индивидуальный подход к организации ремонта и отсутствие данных для устойчивого планирования на длительный период времени.
При методе стандартных ремонтов содержание и сроки ремонтов определяются графиком и осуществляются в строго установленные сроки. Метод стандартных ремонтов применяется для сложных машин и агрегатов, регламент работы которых жестко фиксирован и должен быть особенно устойчивым.
В настоящее время наиболее распространен метод периодических ремонтов. Основные виды ремонтных работ при этом методе осуществляются в строгой последовательности. Объем и порядок очередности ремонтов определяются длительностью службы наиболее характерных деталей и узлов, По срокам службы детали и узлы любого станка и машины классифицируются, группируются в зависимости от среднего периода времени их службы, устанавливаются срок и объем ремонтных работ. Конкретное содержание и сроки работ в дальнейшем уточняются на базе осмотров и составляемых при этом дефектных ведомостей.
Периодический ремонт в наибольшей мере характерен для универсального, широко используемого во всех подразделениях оборудования. В этом случае общие сроки проведения ремонтных работ и нормативы затрат определяются в процессе проектирования оборудования, а при организации ремонта они лишь уточняются в зависимости от условий его эксплуатации.

## Slide 12
Планово-предупредительная система ремонта позволяет после проведения соответствующей подготовки рассчитать объем, трудоемкость и длительность проведения ремонтов, т. е. составить производственную программу ремонтного цеха. Наряду с планированием общего объема ремонтных работ составляются календарные графики ремонта оборудования по каждому цеху. При составлении годового графика исходными являются дата и месяц последнего ремонта, структура ремонтного цикла, длительность межремонтного периода, нормативы трудоемкости и показатели ремонтосложности оборудования.

## Slide 13
Важнейшей проблемой, которая решается в настоящее время в области организации ремонтного производства, является его централизация и специализация. Хорошо известен опыт организации капитального ремонта автомобилей на авторемонтных предприятиях. Здесь производится полный демонтаж машины, отбраковка ее деталей, изъятие полностью изношенных деталей, ремонт и восстановление тех, которые могут быть использованы, и обезличенный монтаж восстановленной машины. В условиях обезличенного ремонта создаются наилучшие предпосылки для быстрой модернизации и совершенствования оборудования. Такой метод организации ремонта может быть рекомендован для всех нестационарных и легко демонтируемых основных фондов широкого применения.

## Slide 14
Для ускорения проведения ремонтных работ большое значение имеет использование скоростных методов ремонта. В частности, во многих отраслях промышленности широкое распространение получил узловой метод, при котором заблаговременно изготовляются или ремонтируются отдельные узлы и агрегаты машин. Ремонт оборудования при этом сводится к демонтажно-монтажным работам. Этот метод особенно эффективен на предприятиях со значительным числом одномодельных станков или агрегатов - на текстильных, швейных и других предприятиях. В отдельных случаях узловой метод экономически целесообразен и без учета одномодельного оборудования на ответственных участках, где увеличение сроков ремонта станка или агрегата может нарушить бесперебойность производственного процесса.

## Slide 15: Анализ и пути совершенствования организации ремонтного хозяйства
Цель анализа ремонтного хозяйства - выявить достижения и недостатки в этой области, наметить пути ликвидации недостатков и мероприятия по совершенствованию системы ППР на предприятии:
При анализе состояния ремонтного хозяйства рекомендуется:
выявить возможность использования услуг специализированных предприятий по разработке технической документации, выполнения работ по капитальному ремонту; изготовления запасных и сменных деталей;
оценить обоснованность принятого на заводе распределения работ между ремонтными цехами и цеховыми ремонтными базами, имея в виду обеспечение максимальной концентрации однотипных ремонтных работ и организацию на этой основе специализированных участков и бригад;
проанализировать структуру ОГМ и выяснить возможность четкого выполнения соответствующих функций каждым подразделением ОГМ (обеспеченность штатами, наличие четких должностных инструкций, организация труда ИТР и служащих, использование средств механизации труда управленческого и обслуживающего персонала и т.д.);

## Slide 16
выявить недостатки в системе планирования (оценка степени обоснованности плановых заданий, система показателей, методы их учета и анализа, состояние нормативного хозяйства, организация диспетчерского руководства и т.д.);
оценить состояние ремонтных баз (состав и количество оборудования, степень прогрессивности технологических процессов, организация рабочих мест и технического обслуживания, подготовка к ремонту, система планирования, выполнение плана ремонтных работ, технико-экономические показатели и т.д.);
проанализировать состояние организации межремонтного обслуживания (распределение обязанностей, наличие технической документации и инструктивных материалов, техническое оснащение дежурного персонала; типовые недостатки в организации межремонтного обслуживания и их последствия, качество ухода за оборудованием, организация технического надзора и т.д.);
выяснить недостатки в применяемой системе оплаты труда, методов материального и морального стимулирования и порядке определения материальной ответственности исполнителей за ущерб, нанесенный производству.

## Slide 17
Глубина анализа каждого из перечисленных направлений зависит от того, насколько велики резервы, связанные с устранением выявленных недостатков, и реальные возможности мобилизации этих резервов.
Анализ состояния ремонтного хозяйства сопровождается анализом показателей, характеризующих деятельность ремонтной службы. К числу таких показателей относятся: простои оборудования в ремонте (с выделением внеплановых связанных с авариями и поломками) как абсолютная величина в часах (сутках) и относительная на единицу ремонтной сложности; затраты на ремонт (абсолютные, по сравнению с планом) и относительные (себестоимость ремонта одной ремонтной единицы по видам ремонта); затраты на межремонтное обслуживание - абсолютные и относительные (на единицу ремонтной сложности); показатели, характеризующие выполнение запланированного объема ремонтных работ и соблюдение плановых сроков вывода оборудования в ремонт и ввода его в эксплуатацию. Все эти показатели связаны с основными технико-экономическими показателями работы предприятия. Их следует рассматривать в динамике (за ряд лет) и при анализе сравнивать с плановыми, нормативными показателями родственных и передовых предприятий и специализированных ремонтных заводов. Результат анализа этих показателей используется для оценки общих достижений и недостатков в работе предприятия. Такого рода анализ обычно выполняется при подведении итогов работы предприятия за год, квартал, месяц и при составлении тактических и стратегических планов.
Надо сказать, что ремонт и обслуживание оборудования на отечественных предприятиях поставлены еще неудовлетворительно.
Низкий уровень специализации ремонтных работ приводит к тому, что на ряде крупных машиностроительных заводов 50-60 % общего объема капитального ремонта производится децентрализованно в цеховых ремонтных базах с изготовлением большей части запасных деталей на низком техническом уровне. Децентрализация ремонтного хозяйства приводит к тому, что ремонт одномодельного оборудования осуществляется параллельно в нескольких цеховых мастерских одного и того же завода. При этом цеховые механики вынуждены выполнять техническую подготовку одних и тех же работ в различных вариантах. В результате стоимость изготовления запасных частей намного дороже, чем в станкостроении, а ремонт оборудования в ряде случаев оказывается экономически невыгодным.

## Slide 18: Основными направлениями совершенствования ремонтного хозяйства являются:
организация централизованного ремонта оборудования. Например, в Чехии капитальный ремонт почти всего оборудования осуществляется на централизованных ремонтных предприятиях, в результате чего стоимость капитального ремонта не превышает 60-80% стоимости нового станка;
создание ремонтных баз на предприятиях-изготовителях оборудования, что повышает заинтересованность в качестве своего оборудования;
организация специализированного производства запасных частей к оборудованию. Так, отечественное станкостроение выпускает только 2% запасных деталей от стоимости оборудования, в то время как в США их выпуск достигает более 20%;
централизация ремонта и обслуживания оборудования непосредственно на промышленных предприятиях. Она предусматривает подчинение главному механику всех ремонтных баз предприятия и ликвидацию двойного подчинения цеховых баз главному механику и начальнику цеха, повышение ответственности главного механика за качественное состояние оборудования, за выполнение плана ремонта и экономические показатели ремонтного хозяйства;
проведение организационной реструктуризации машиностроительных предприятий, предполагающей выделение ремонтного хозяйства в самостоятельное малое предприятие, специализирующееся на ремонте технологического оборудования для нужд данного машиностроительного и других предприятий. Это позволит значительно повысить эффективность ремонтного производства в целом;
механизация ручных ремонтных работ, особенно слесарных. Оснащение ремонтно-механических цехов высокопроизводительным универсальным и специальным оборудованием, обеспечение ремонтных бригад подъемно-транспортным оборудованием. Это направление особенно важно, так как на ремонтных работах все еще низок уровень механизации и высок уровень ручного труда, что требует больших затрат труда и высокой квалификации ремонтных рабочих;
применение современных средств технической диагностики состояния оборудования. Так, повреждения станков с ЧПУ диагностирует сама ЭВМ;
внедрение прогрессивных методов, технологических процессов и организационных форм выполнения ремонтных работ. К числу прогрессивных методов ремонта в первую очередь относится узловой и последовательно-узловой;
организация восстановления деталей и узлов. Восстановление деталей позволяет добиться сокращения расхода металла при ремонте деталей до 60-90%. Себестоимость восстановленных деталей нередко составляет 10-25% стоимости новой детали. Наиболее целесообразна организация специализированных баз восстановления при ремонтных заводах;
совершенствование технической подготовки ремонта, включающей разработку типовых технологических процессов, а также материальное обеспечение;
эффективное использование специализированных ремонтных бригад по ремонту и межремонтному обслуживанию оборудования, за которыми закреплены отдельные участки или группы оборудования независимо от цеховой принадлежности. Такие бригады создаются в составе от 5 до 10 человек слесарей и одного станочника на каждые 1000-2000 р. е. установленного оборудования при его работе в две смены. Эти бригады входят в состав корпусных ремонтных баз (КРБ);
совершенствование планирования, включающего составление планов-графиков ремонта. При этом эффективными являются использование сетевого метода планирования ремонта, систематический контроль и корректировка нормативной базы систем ППР и ТОР с учетом всех внутренних и внешних факторов;
дальнейшее совершенствование системы планово-предупредительного ремонта. Система ППР и ТОР должны корректироваться на предприятиях с учетом их специфики и местных условий хозяйствования. При этом основное внимание должно быть уделено профилактическим мероприятиям, техническому обслуживания оборудования, а не ремонту. Необходимо стимулировать прекращение ремонта устаревшего оборудования - ускорение его обновления.

## Slide 19
Так, на ряде предприятий автомобильной промышленности получила распространение инспекционная система технического обслуживания и ремонта оборудования, при которой проведение ремонта зависит не от срока эксплуатации оборудования, а от фактической потребности в нем. Такая потребность устанавливается технической инспекцией, которая дает оценку техническому состоянию оборудования и подает заявки на его ремонт:
установление хозрасчетных отношений между ремонтным хозяйством и другими подразделениями и предприятием в целом. Разработка системы материального поощрения и материальной ответственности за результаты труда;
внедрение нормативной сдельно-премиальной системы оплаты труда, при которой начисление сдельного фонда заработной платы производится за нормативную отчетную, а не за фактическую трудоемкость ремонтных работ. При этом ликвидация аварий, возникших в течение гарантийного периода по вине бригады, осуществляется ею бесплатно и сверх утвержденного плана работ;
внедрение автоматизированной системы управления ремонтным производством.

## Slide 20
Подсистема АСУП «Ремонт» является частью единой системы управления предприятием (АСУП), имеющей свой управляющий центр (ОГМ) и свои объекты управления (РМЦ, ЭРЕ, КРБ и др.), систему прямых и обратных связей, комплекс информации и соответствующих технических средств для ее обработки.
К Числу мероприятий, способствующих повышению эффективности ремонтного производства и качественному внедрению подсистемы АСУП «Ремонт» на предприятиях, следует отнести изучение и распространение опыта передовых предприятий по организации корпусных ремонтных баз, действенных хозрасчетных отношений между ремонтными службами предприятия и основным производством, эффективных форм оплаты труда ремонтников.
Подсистема АСУП «Ремонт» является функциональной подсистемой управления, когда при соответствующем организационно-административном делении отдел главного механика является главным координирующим центром и необходимым звеном в комплексной системе управления предприятием. Внедрение этой подсистемы дает возможность с помощью применения ЭВМ и математических методов определить оптимальную стратегию обслуживания и ремонтов оборудования, оптимальную концентрацию объемов работ и концентрацию оборудования для условий специализированного производства ремонтных работ и т. д.
С помощью АСУ следует создать такую организацию ремонта и обслуживания станочного парка предприятий, при которой распределение трудовых, материальных и финансовых ресурсов между РМУ и ЦРБ было бы оптимальным, а простои оборудования минимальными.

## Slide 21
На основании данных обследования работы ремонтных подразделений разрабатывается экономико-организационная модель управления ремонтным производством, составляются унифицированные формы документов, строится схема документооборота и разрабатывается модель информационных связей, выбираются и разрабатываются экономико-математические методы и модели для механизации и автоматизации экономических расчетов, определяется необходимое количество и состав технических средств. Экономико-организационная модель является основой создаваемой подсистемы ремонтного производства, определяет принципы ее функционирования и организационные основы системы управления, а также учитывает необходимость широкого развития хозрасчетных отношений, более полного использования материального стимулирования.
При проектировании АСУП «Ремонт» необходима разработка взаимоувязанного комплекса работ для разрешения основных проблем ремонтного хозяйства. Этот комплекс работ ориентируется на создание функциональных управляющих подсистем и необходимых для их функционирования обеспечивающих подсистем.
Функциональные подсистемы реализуют функции управления по технической подготовке ремонтного производства, перспективному, технико-экономическому и оперативному планированию, учету, отчетности и анализу хозяйственной деятельности, контролю и регулированию работы ремонтных подразделений.
К обеспечивающим подсистемам относятся: экономико-организационная, информационная, подсистема математического и технического обеспечения.
Успешность функционирования подсистемы АСУП «Ремонт» зависит от того, насколько полно и точно проведены следующие этапы работ: разработка общих положений; предпроектное (диагностическое) обследование работы ремонтных подразделений; техническое проектирование; рабочее проектирование; внедрение подсистемы.
Экономическое обоснование целесообразности внедрения подсистемы АСУП «Ремонт» должно сопровождаться расчетом экономической эффективности.