## Slide 1: Организация энергетического хозяйства

## Slide 2: Организация энергетического хозяйства предприятия
Современное производство является крупнейшим потребителем топлива, электроэнергии, пара, газа, сжатого воздуха и прочих видов энергии. В промышленности расходуется примерно половина всего топлива и две трети электроэнергии; удельный вес затрат на энергию устойчиво растет, что выдвигает в качестве важнейшей задачи рационализацию их использования.
Расходуемая на предприятиях энергия подразделяется на технологическую, двигательную, отопительную и осветительную. Применение в промышленности двигательной энергии растет с увеличением количества и мощности, приводимых в движение машин, станков и агрегатов и ростом их экстенсивной и интенсивной нагрузки. Непрерывно увеличивается и потребление технологической энергии, особенно в энергоемких производствах - электрометаллургии, химии, термической обработке металлов и т. д.

## Slide 3
Основными задачами энергообеспечения являются: регулярное бесперебойное производство или получение со стороны всех видов необходимой энергии; преобразование энергии и подготовка ее к использованию - изменение напряжения, давления, насыщенности и т. п.; своевременное распределение и подача энергии к рабочим местам, в том числе уход и поддержание в рабочем состоянии коммуникаций; обеспечение рационального энергопотребления во всех процессах; надзор и контроль за энергетическими установками; повторное использование энергоресурсов.

## Slide 4
Большое значение для экономии топлива и энергии и совершенствования энергетических процессов имеет правильный выбор энергоносителей. Для одних и тех же процессов можно применять разные энергоносители, отличающиеся по энергетическим, технологическим и экономическим показателям. Поэтому в процессе проектирования производства следует отдавать предпочтение наиболее приемлемым и экономичным энергоносителям с учетом особенностей технологического процесса, стоимости топлива или энергии, создания нормальных условий труда, получения высококачественной продукции и т.д. При выборе таких энергоносителей, как пар и горячая вода, существенное значение имеет источник снабжения - районная ТЭЦ или собственная котельная, поскольку себестоимость пара и горячей воды значительно колеблется в зависимости от источника снабжения. Значительная экономия энергии достигается путем совершенствования технологических процессов основного производства.

## Slide 5
Наряду с электроэнергией в промышленном производстве широко применяется пар: для технологических целей (в отделочных процессах текстильных фабрик, для сушки дерева, в химических и других производствах), в качестве двигательной энергии (для молотов и прессов кузнечных и прессовых цехов), для отопления, бытовых нужд и т.д. В зависимости от назначения и характера использования применяются разные методы нормирования и планирования расхода пара.
На основе расчета потребности в энергии составляется энергобаланс предприятия, под которым понимается система показателей потребления предприятием различных видов энергии и топлива и источников их покрытия.

## Slide 6: Энергетические балансы предприятия
Основой рациональной организации энергетического хозяйства на предприятии является планирование производства и потребления энергоносителей на основе энергетических балансов, отражающих равенство подведенной и полезной энергии и потерь. Энергобаланс является отражением закона сохранения энергии в условиях конкретного производства. Он состоит из двух частей: приходной, характеризующей ресурсы энергии всех видов, и расходной, где показывается распределение энергоресурсов по направлениям потребления, включая потери (например, в сетях) и отпуск на сторону. Приходная и расходная части баланса должны быть равны.

## Slide 7
Различают сводный (например, топливно-энергетический) и частные балансы отдельных энергоресурсов, плановые и отчетные. Частными могут быть электрический баланс выработки и потребления электрической энергии, топливный баланс добычи, переработки (получения со стороны) и распределения (использования) топлива; тепловой - выработки теплоты и ее Потребления и др. На предприятиях по каждому подразделению определяют ресурсы и направления использования всех видов энергии. Электроэнергию распределяют по потребителям силовой и осветительной нагрузки.
Энергетические балансы входят в группу материальных балансов предприятия.

## Slide 8
Перспективные балансы составляются на длительный срок и используются при проектировании, реконструкции производства и развитии энергохозяйства предприятия. Составляются они в соответствии со стратегическим планом развития предприятия, предусматривающим коренные изменения в технологических процессах, в объеме производства, номенклатуре продукции, в объеме и структуре кооперирования. Учитываются также перспективы изменения в топливно-энергетической системе данного района. Стратегические энергобалансы являются основой для проектирования рациональных схем энергоснабжения предприятия, обоснования сооружения новых и реконструкции существующих энергоустановок.

## Slide 9
Составлению расходной части баланса предшествуют:
расчет потребности подразделений предприятия во всех видах топлива и энергии;
определение допустимых потерь энергии в заводских цехах и преобразовательных установках;
определение суммарного потребления энергии.
Составлению приходной части баланса предшествуют:
определение производственных ресурсов своих генерирующих установок и возможности получения топлива и энергии извне;
проектирование режимов работы своих генерирующих установок в порядке разбивки суммарных графиков нагрузки между агрегатами;
определение потребности за счет собственного производства, а также использования вторичных энергоресурсов.

## Slide 10
Кроме того, разрабатываются балансы генерирующих установок предприятия, а также баланс топлива по отдельным видам и маркам. Главная цель энергобаланса - определение степени полезного использования энергии и поиск путей снижения потеря-рационализация энергопотребления. Разработка нормализованного энергетического баланса как раз и учитывает возможности рационализации и оптимизации энергопотребления и снижения потерь в механизмах и электрических сетях.
Нормализованный энергобаланс как завершающий этап анализа фактического баланса служит основой для оценки резервов экономии энергоресурсов на предприятии.

## Slide 11
Общие резервы экономии энергоресурсов подразделяются на текущие, осуществляемые с малыми затратами в текущем периоде, и перспективные, реализация которых возможна в отдаленной перспективе (3-5 и более лет) за счет проведения мероприятий, требующих дополнительных затрат.
Текущие резервы определяются путем сравнения фактического энергобаланса объекта с его энергобалансом, составленным на базе технически обоснованных отдельных потерь.

## Slide 12: Планирование потребности в энергии
Общая потребность предприятия в конкретном виде топлива или энергии Э определяется по формуле

## Slide 13
В результате расчета общей потребности устанавливается лимит по видам топлива и энергии в натуральном и стоимостном выражении для предприятия в целом.
Общий расход энергии по предприятию принято делить на две части - переменную и постоянную. Переменную часть, т.е. зависящую от объема выпускаемой продукции, составляет расход всех видов энергии на двигательные и технологические цели. Постоянная часть, т. е. не зависящая от объема выпускаемой продукции, - это расход энергии на освещение, отопление, привод вентиляционных устройств и др.

## Slide 14: Расход энергии по переменной части Э определяется по формуле:
где Нр - сводная норма расхода энергии на 1000 тг. товарной продукции;
Вт.н - плановый объем товарной продукции, тыс. тг.

## Slide 15
Годовой расход силовой электроэнергии Эд определяют по установленной мощности силовых токоприемников и коэффициентов спроса, использования по времени и мощности:
где М - суммарная установленная мощность по группе оборудования, кВт;
Фд - действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч;
Км - коэффициент, учитывающий загрузку оборудования по мощности;
Кз.о - коэффициент, учитывающий неравномерность использования оборудования по времени;
К1 и К2 - коэффициенты, учитывающие соответственно КПД двигателей и потери в сети.

## Slide 16
Общую потребность предприятия в электроэнергии определяют по объектам и видам работ, подразделениям (участкам, цехам) и целевому назначению - потребность силовой энергии на двигательную силу технологических и подъемно-транспортных устройств, на технологические процессы (электросварку, электроплавку, электролиз и т.п.) освещение, собственные нужды электростанции (освещение, вентиля­ция, водопровод, подача топлива и т.д.) и отпуск электроэнергии на сторону, в том числе непромышленному хозяйству.

## Slide 17: Анализ и пути развития энергетического хозяйства
Технико-экономические показатели энергохозяйства объединяют в следующие группы:
показатели экономичности производства и распределения энергии. К ним относят удельные расходы топлива на производство электроэнергии и теплоты, коэффициенты полезного действия генерирова­ния электрической и тепловой энергии, удельный расход электрической энергии на 1000 м3 сжатого воздуха, удельный расход электроэнергии или топлива на тонну жидкого металла или годного литья, на тонну поковок, на одну деталь или на одну операцию и т. д.;
показатели себестоимости-энергии и удельной величины энергетических затрат. Например, себестоимость 1 кВт∙ч электрической энергии, 1 МДж тепловой энергии, 1000 м3 сжатого воздуха;
показатели энерговооруженности, в частности электровооруженности, вооруженности тепловой энергией, показатели вооруженности первичными энергоресурсами - топливом.

## Slide 18
Путями совершенствования энергетического хозяйства являются:
1. Организация работы по экономии топлива и энергии. Мероприятия по экономии топлива и энергии на предприятии можно объединить в следующие группы: энергетические, направленные на повышение экономичности производства, транспортировки и использования энергоресурсов; технологические, направленные на совершенствование технологии и улучшение режима работы оборудования и обеспечивающие тем самым сокращение расхода энергоресурсов на единицу продукции; организационно-экономические, направленные на совершенствование хозяйственного расчета внутри предприятия, внедрение технически обоснованных норм расхода топлива и энергии, стимулирование работающих за их эффективное использование.

## Slide 19
2. Выбор и использование наиболее экономичных энергоносителей. Эта задача должна осуществляться на основе комплексного решения вопросов энергетики, технологии и экономики. Если энергетические балансы района, предприятия позволяют применять несколько энергоносителей, а технология производства - соответственно различные способы изготовления продукции, то выбор наиболее экономичного энергоносителя производится на основе сравнительного анализа удельных норм расхода технологического топлива и энергии, а также их использования по всей энергетической цепочке. Рассчитываются себестоимость и потребные инвестиции по вариантам. Учитываются изменения условий труда.

## Slide 20
Особенно актуально оно для стран СНГ Восточной Европы, где энергии на выпуск продукции тратится в 3-5 раз больше, чем в индустриально развитых странах. Возможность работы отечественных предприятий с повышенной энергоемкостью продушин за счет роста цен практически исчерпала себя, так как впечет за собой дальнейшее падение их конкурентоспособности. В этой связи в мае 1990 г. представителя стран, входящих в Европейскую экономическую концепцию ООН, разработали программу кампании «Энергосбережение-2000», предусматривающую расширение контактов, установление информационного обмена, определение общемировых стандартов, знакомство с эффективными технологиями, демонстрацию передового опыта, отбора новинок, и др.