## Slide 1: Лабораторная посуда общего назначения

## Slide 2: Цель занятия: Ознакомиться с лабораторной посудой общего назначения.

## Slide 3: К лабораторной посуде общего назначения относятся те предметы, которые всегда должны быть в лаборатории, и без которых нельзя провести большинство работ

## Slide 4: Такими являются:
Колбы
Пробирки
Воронки
Стаканы
Кристаллизаторы

## Slide 5: Колба — стеклянный сосуд с круглым или плоским дном, обычно с узким длинным горлом

## Slide 6: Классификация колб
по форме: круглодонные, плоскодонные, остродонные;
по типу горла: с коническими шлифами, с цилиндрическими шлифами, с простым горлом под резиновую пробку;
по емкости: от 5 мл до 50 000 мл (50 литров);
по виду материала: стеклянные, кварцевые, металлические;
по термической устойчивости стекла: термостойкие, нетермостойкие;
по назначению: мерные колбы, колбы-реакторы, колбы-приемники.

## Slide 8: Применение колб Колбы применяются в лабораториях в качестве реакционных сосудов. Существуют также специальные мерные колбы для приготовления с высокой точностью аналитических растворов. Для подогревания колб в лабораториях и в химических производствах используют специализированные и универсальные колбонагреватели

## Slide 9: Пробирка - короткая стеклянная трубка, запаянная с одного конца, используемая в лабораторной практике.

## Slide 10: Разновидности пробирок:
Химическая
биологическая
Мерная со шлифом
Флоринского
С отводом
центрифужная
Для микропроб

## Slide 11: Пробирки применяются для различных аналитических работ, при перегонке, для титрования и проведения химических реакций

## Slide 12: Химические стаканы - это низкие или высокие цилиндры с носиком или без него, плоскодонные или круглодонные. Их изготавливают из разных сортов стекла и фарфора, а также полимерных материалов. Они бывают тонкостенными и толстостенными, мерными и простыми

## Slide 13: Стакан химический высокий
Стакан высокий с носиком

## Slide 14: Стаканы химические низкой формы

## Slide 15: Химические стаканы - применяются для разнообразных химических работ: перемешивания, нагревания при помощи водяной бани, песочной бани или газовой горелки через асбестовую прокладку и т. п.

## Slide 16
Посуда химическая лабораторная предназначена для проведения препаративных химико-аналитических работ. Лабораторная посуда устойчива к воздействию химических реагентов, легко отмывается от загрязнений, а материал ее термоустойчив и обладает малым коэффициентом теплового расширения.

## Slide 17: Спасибо за внимание!!!