## Slide 1: ГОМОГЕНИЗАТОР

## Slide 2
Гомогенизация - механическое дробления жировых шариков в молоке (сливках) с целью равномерного распределения жира в общей массе продукта и предотвращения его отстаивания.
Гомогенизаторы предназначены для дробления жировых шариков в продукте за счет подачи продукта под высоким давлением, которое может достигать 20 МПа. Такая обработка продукта обеспечивает его однородность, в результате повышается усвояемость и вкус продукта. Процесс гомогенизации позволяет практически полностью использовать молочный жир (в отличие от негомогенизированного, где до 16 % жира теряется).

## Slide 5: Принцип действия:
Гомогенизация осуществляется путем прохода продукта под высоким давлением, с большой скоростью через гомогенизирующую головку, представляющую собой две ступени - щели между притертыми клапаном и седлом, соединенные между собой каналом. Давление в гомогенизаторе регулируется вращением винтов, изменяющих размер щели между клапаном и седлом. При этом на первой ступени устанавливают 3/4 необходимого для конкретного продукта давления гомогенизации, на второй - рабочее давление.

## Slide 6: Влияние гомогенизации на физико-химические свойства молока (сливок):
- Гомогенизация молока (сливок) повышает стабильность жировой эмульсии молока, улучшает его консистенцию и вкус, способствует лучшей перевариваемости молочного жира организмом человека. В результате гоиогенизации образуются однородные по величине шарики жира (диаметром около 1 мкм).
- При гомогенизации в молоке (сливках) формируются новые оболочки шариков жира из нативных оболочечных компонентов, казеина и сывороточных белков. Поэтому для образования новых оболочек, особенно при гомогенизации сливок с повышенным содержанием жира, необходимо соотношение СОМО/жир 0,6-0,85.
- Общие потери азотистых веществ при центрифугировании не превышают 2,5 %. При гомогенизации уменьшается диаметр мицелл казеина, часть их распадается и адсорбируется на поверхности жировых шариков. В процессе гомогенизации в плазме молока увеличивается количество кальция в ионно-молекулярном состоянии, а часть коллоидного фосфата и цитрата кальция адсорбируется на поверхности жировых шариков.
- При механической обработке молока изменяются его физико-химические свойства. Титруемая кислотность при центробежной очистке снижается на 0,5-4 0Т. В результате гомогенизации понижается поверхностное натяжение и увеличивается вязкость молока.