## Slide 1: Презентация на тему: Пастеризатор.

## Slide 2
Пастеризатор — аппарат, служащий для пастеризации/ термической обработки молока, сливок, сока и пр.

## Slide 3: Что из себя представляет процесс пастеризации?
Процесс пастеризации представляет собой доведение температуры продукта до определенного технологическими требованиями значения и выдержке его при этой температуре некоторое время, а также последующее охлаждение продукта до температуры хранения.

## Slide 4
Многочисленные типы пастеризаторов можно разбить на две группы: группу аппаратов длительной пастеризации и группу быстрой («моментальной») пастеризации. Кроме того, каждую группу можно разбить на две подгруппы — аппараты открытого типа с доступом воздуха к молоку и аппараты закрытого типа, без доступа воздуха.

## Slide 5: Так же пастеризаторы делят:
По виду рабочего цикла пастеризаторы можно разделить на периодические (дискретные) и непрерывного действия. Пастеризаторы дискретного действия ввиду больших эксплуатационных затрат редко применяются в промышленности, например, автоклавы в консервной промышленности. Пастеризаторы непрерывного действия широко применяются в молочной, соковой, пивоваренной промышленности. Пастеризаторы дискретного действия в настоящий момент широко используются при производстве кетчупов.
По типу обрабатываемого сырья пастеризаторы можно разделить на пастеризаторы жидкостей, паст и пастеризаторы заключенной в тару продукции.
По типу условий пастеризации - на асептические (стерильные) и неасептические (нестерильные). Асептические пастеризаторы можно разделить на пастеризаторы с непосредственным нагревом продукта (обычно стерильным паром), и с нагревом продукта с помощью теплообменного агрегата ("горячий контур"). В пастеризаторах с непосредственным нагревом продукта охлаждение продукта производится в вакуумных камерах (деаэраторах), в пастеризаторах с нагревом продукта с помощью теплообменного агрегата - в секции регенерации теплообменника (не всегда, встречаются конструкции в которых охлаждение производится оборотной/ледяной водой).

## Slide 6: Режимы пастеризации
Под режимами пастеризации всегда понимается соотношение времени выдержки при температуре пастеризации и собственно температура пастеризации. Применительно к молочной промышленности: Асептическая пастеризация - 4 секунды 137 градусов Цельсия. Неасептическая пастеризация отличается большим разнообразием параметров, например сырье для производства йогурта обычно пастеризуют при следующих параметрах: выдержка 300 секунд, температура 90-97 градусов Цельсия. Если сырье предварительно подвергалось бактофугированию, то можно использовать значительно более мягкие режимы, например выдержка 120 секунд и температура 67 градусов Цельсия. Для соков применяются другие режимы - например яблочный сок пастеризуется при 92 градусах Цельсия в течение 30 секунд (продукт высокой кислотности), томатный - 115... 122 градуса Цельсия в течение 30 секунд.

## Slide 7
Пастеризаторы предназначены для нагрева и пастеризации пищевых жидкостей с повышенной вязкостью, например, фруктовых соков с мякотью или томатного сока. Кроме этого, пастеризаторы используются для охлаждения высоковязких продуктов, например, мороженого и кремов, майонезов и кетчупов, а также топленого масла.
В молочной промышленности пастеризаторы просто необходимы. Они служат для нагревания молока с целью снижения числа различных микроорганизмов, содержащихся в нем. Таким образом, пастеризация позволяет увеличить срок хранения молочного продукта.

## Slide 8: Пастеризаторы обладают рядом преимуществ:
возможность обработки пищевого продукт при высоких температурах, давлениях и скоростях движения;
возможность исключить попадание одной среды в другую;
простота конструкции и небольшое количество резиновых уплотнений;
долговечность, высокое качество и надежность;
простота в обслуживании и эксплуатации.
Используя пастеризаторы, можно производить высококачественную продукцию с увеличенным сроком хранения.

## Slide 9: Пастеризатор открытого типа.

## Slide 10: Пастеризатор закрытого типа.

## Slide 11: Пастеризатор П8-ОУП-5\2,5, П8-ОУП-2,5\1,5. Компании «РосМолСнаб».
Данная установка предназначена для нагрева и пастеризации в закрытом потоке пищевых жидкостей — молока и сливок (жирностью до35%).
Установка может быть использована, как охладитель молока и молочных смесей, подогреватель молока перед сепарированием, для высокотемпературной пастеризации молока при производстве топленого молока и ряженки.

## Slide 12: Трубчатый Пастеризатор П8-ОУП-5\2,5, П8-ОУП-2,5\1,5. Компании «РосМолСнаб».
Модель | П8-ОУП-2,5/1,5 | П8-ОУП-5/2,5
Производитель по молоку (сливкам), л/ч | 2500 (1500) | 5000 (2500)
Температурные режимы в установке, С | 80-90 | 85-95
Расход пара, кг/час | 370 (240) | 740 (390)
Расход электроэнергии, кВт/час | 1,7 | 2,3
Габаритные размеры, мм | 1640*1360*1400 | 1500*1400*1500
Масса установки, кг | 300 | 340

## Slide 13: Спасибо за внимание!!!